# PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2075 D oraz 2079 D.

Temat: MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2075 D RELACJI

ŚRODA ŚLĄSKA – CIECHÓW dz. nr 1/1, 1/2, 26 obręb Środa Śląska, dz. nr 172 obręb Chwalimierz, dz. nr 254 obręb Ciechów - ETAP III.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.

Inwestor: 	Powiat Średzki 55-300 Środa Śl. ul. Wrocławska 2

Projektant: mgr inż. Robert Szczepanek

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Antoniak

Rozdzielnik:

Egz.1    	Inwestor

Egz.2   	Inwestor

Egz.3	  	Inwestor

Egz.4    	Inwestor

Egz.5		Starostwo Powiatowe w Środzie Śl.

Egz.6		Nadzór Budowlany

Świdnica maj 2007r.

## OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego Ustawa nr 270 z dnia 07.07.1994r. i Ustawa nr 888 z dnia 16.04.2004r. Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

............................................

PODPIS PROJEKTANTA

Zawartość opracowania:

- Dane ogólne.

  - Inwestor i użytkownik.

  - Nazwa i lokalizacja inwestycji.

  - Podstawa formalna opracowania.

  - Zakres opracowania.

  - Podstawowe przepisy i normy.

  - Informacja BiOZ.

- Projekt techniczny

  - Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych

  - Roboty ziemne.

  - Budowa krawężników oraz obrzeży betonowych

  - Budowa chodników

  - Przebudowa nawierzchni jezdni

  - Budowa zjazdów na posesje

  - Wykonanie poboczy wzdłuż jezdni

  - Przepusty pod zjazdami

  - Remont rowów

  - Uwagi końcowe, odbiór robót.

- Część rysunkowa.

Rys.1 Plan zagospodarowania terenu.

Rys.2 Profil podłużny drogi.

Rys.3 Przekroje poprzeczne drogi

Rys.4 Schematy konstrukcyjne nawierzchni i elementów drogowych

Rys.5 Schemat przepustu oraz ścianek czołowych

- Część formalno – prawna.

- DANE OGÓLNE.

- Inwestor i użytkownik.

Inwestorem i zarządcą drogi jest Powiat Średzki w Środzie Śl. ul. Wrocławska 2.

- Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Środa Śląska – Ciechów.

3. Podstawa formalna opracowania.

- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Powiatem Średzkim

- Mapa do celów projektowych

- Oględziny, pomiary, inwentaryzacja

- Warunki techniczne wykonania

- badania geotechniczne

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi budowę nawierzchni drogowych:

Budowa nawierzchni jezdni (asfaltowa)				21 056,0 m2

Budowa nawierzchni chodnika (kostka betonowa)		     337,5 m2

5. Podstawowe przepisy i normy.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. „ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. „ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia kamiennego.

- PN-71/S-96034 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne.

- PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”

- BN-62/8836-02 „Roboty ziemne wykopy otwarte pod przewody wod – kan – warunki techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02. – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 –Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729 – Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

6. Informacja BiOZ.

Zakres robót stanowi przebudowę drogi powiatowej o nawierzchni z asfaltobetonu oraz chodników o nawierzchni z kostki betonowej i remontu rowów przydrożnych. Roboty wykonywane będą w kolejności:

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni

- wykonanie korytowania pod poszerzenie jezdni i chodniki

- ustawienie krawężników, ścieku prefabrykowanego oraz obrzeży chodnikowych

- wykonanie podbudowy tłuczniowej

- frezowanie nawierzchni asfaltowej

- wykonanie nawierzchni drogowych

- wyprofilowanie poboczy wzdłuż jezdni

- utwardzenie poboczy klińcem wraz ze stabilizacją mechaniczną

- remont rowów

Inwestycja prowadzona będzie w pasie drogowym drogi powiatowej. Na terenie prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli telekomunikacyjnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Podczas wykonywania robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać ręcznie. W trakcie wykonywania robót w pasie drogowym należy go oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. Należy wykonać instruktaż pracowników w zakresie robót ziemnych oraz budowlano montażowych.

Roboty montażowe wykonywać w suchym wykopie. Wszystkich pracowników

wyposażyć w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac.

- PROJEKT TECHNICZNY

- Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych.

Projektuje się przebudowę jezdni asfaltowej drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Środa Śląska – Ciechów. Nawierzchnia jezdni zaprojektowana dla ruchu samochodowego KR –3. Odwodnienie drogi następować będzie po przez spływ wody bezpośrednio do rowów przydrożnych.

- Roboty ziemne.

Wytyczenie przebiegu chodnika, jezdni w terenie oraz ustalenie rzędnych posadowienia należy zlecić odpowiednim służbom geodezyjnym. Lokalizację inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. 1

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków określonych normą PN-S-02205:1998.

Wykopy otwarte w czasie prowadzenia robót zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich barierkami ochronnymi oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

- Budowa krawężników oraz obrzeży betonowych.

Projektuje się wykonanie krawężników betonowych o wysokości 12 cm ponad najezdni i 2 cm w miejscach wjazdów na posesje. Krawężniki osadzić na fundamencie betonowym. Fundament wykonać z betonu B15. Posadowienie bezpośrednie krawężnika na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm. Wymiary fundamentu zgodnie z rys. 4.

Obrzeża chodnikowe betonowe o wymiarach 8 x 30 cm ustawić na fundamencie betonowym z betonu B 15. Za pomocą obrzeży oddzielić chodnik od ogrodzenia oraz terenów zielonych. W miejscach wykonania wjazdów oddzielić chodnik od wjazdu obrzeżami chodnikowymi.

- Budowa chodnika.

Projektuje się chodnik jednostronny o szerokości od 2,0 m do 3,0 m wzdłuż ulicy Wiejskiej w Środzie Śląskiej. Chodnik oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem betonowym wysokości 12 cm. W miejscach wjazdów oraz przejść dla pieszych krawężnik obniżony do wysokości 2 cm. Od strony terenu zielonego lub ogrodzenia chodnik wydzielić obrzeżem trawnikowym betonowym 8x30 cm. Wykonać spadek poprzeczny 2% chodnika w kierunku jezdni w celu odprowadzenia wód opadowych. Chodnik wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce z piasku łamanego (0-2) mm, grubości 3 cm. Chodnik układać na podbudowie z tłucznia kamiennego (4-31,5) mm grubości 15 cm. Chodnik przeznaczony jest dla ruchu pieszego i rowerowego. Chodnik wykonać z kostki betonowej szarej z pasem dzielącym w kolorze czerwonym, natomiast wjazdy z kostki betonowej czerwonej.

- Przebudowa nawierzchni jezdni.

Obecnie droga posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej grubości 10 – 16 cm ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 12 – 20 cm oraz kostce granitowej gr. 18 cm. Obecna podbudowa wraz z nawierzchnią będzie stanowić podbudowę nowo projektowanej nawierzchni. Istniejącą nawierzchnię asfaltową należy z frezować na głębokość 3 cm. Projektuje się nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu warstwa wiążąca gr. 3 – 13 cm oraz warstwa ścieralna gr. 5 cm. W miejscach poszerzenia jezdni wykonać podbudowę z tłucznia gr. 30 cm stabilizowaną mechanicznie. Przed przystąpieniem do układania warstw asfaltobetonu poprzednią warstwę należy skropić emulsją asfaltową.

- Budowa zjazdów na posesje.

Zjazdy z drogi do terenów rolnych oraz dróg gruntowych należy wykonać o

nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia gr. 15 cm. Przed wykonaniem nawierzchni z asfaltobetonu, podbudowę należy skropić emulsją asfaltową.

- Wykonanie poboczy wzdłuż jezdni

Wzdłuż drogi wykonać pobocza szerokości 1 m z klińca kamiennego o grubości 15 cm. Pobocza stabilizować mechanicznie. Spadki poboczy wykonać w kierunku rowów o nachyleniu 2 %. W miejscu styku pobocza z nawierzchnią asfaltową wykonać obniżenie pobocza względem nawierzchni o 2 cm.

- Przepusty pod zjazdami.

Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PCV 315 ułożonych na podsypce

piaskowo – żwirowej wraz z wykonaniem obsypki. Na obu końcach przepustu należy wykonać ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 gr. 24 cm na zaprawie cementowej marki M12. Wymiary ścianek czołowych zgodnie z rys. 5 arkusz 1. Wszystkie powierzchnie ścianki mające kontakt z gruntem należy zaizolować Bitizolem 2R+2fg dwukrotnie.

Istniejący przepust pod drogą wykonany z rur betonowych 800 mm od strony napływu należy wykonać ściankę czołową z bloczków betonowych M6 gr. 38 cm na zaprawie cementowej marki M15. Wymiary ścianek czołowych zgodnie z rys. 5 arkusz 2. Wszystkie powierzchnie ścianki mające kontakt z gruntem należy zaizolować Bitizolem 2R+2fg dwukrotnie. Następnie przestrzeń pomiędzy ścianką, a istniejącą drogą należy zasypać pospółką warstwami do 30 cm z jednoczesnym zagęszczeniem. Następnie wykonać podbudowę oraz nawierzchnię zgodnie z punktem 5. Pobocze wykonać z klińca. Ponadto należy wykonać barierkę energochłonną stalową.

- Remont rowów.

Istniejące rowy przydrożne na całej długości podlegają oczyszczeniu oraz

profilowaniu. Istniejące przepusty należy oczyścić z namułu. Po wyprofilowaniu o

oczyszczeniu rowów należy wykonać obsiew dna i skarp nasionami mieszanki traw.

Występujące w rowach krzewy oraz drobne drzewka samosiejki należy wykarczować.

Wycinka drzew owocowych oraz krzewów rosnących w pasie drogowym zagrażające

bezpieczeństwu ruchu drogowego nie wymagają zezwolenia. Na

pozostałe wycinki inwestor uzyska zezwolenie.

- Uwagi końcowe i odbiór robót.

Roboty zanikowe należy zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich zakryciem. Bezwzględnie wytyczenie oraz obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie. Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

### Dokumentacja odbioru powinna zawierać:

- pozwolenie na budowę,

- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodności na wbudowane materiały

- inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę

- dziennik budowy

podpis projektanta

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

- CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA.

- Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego

- Uzgodnienie ZDP w Środzie Śl.

- Uzgodnienie RZMiUW we Wrocławiu.

- Decyzja uwarunkowań środowiskowych inwestycji.

# Text boxes

Usługi Projektowe

mgr inż. Robert Szczepanek

58-100 Świdnica

ul. Boduena 2/1

tel. (074) 851 34 79

kom. 0607 667 901