Załącznik nr 1

do SIWZ

Wykaz sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz jego wymagania techniczne

- Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego.

Parametry techniczne:

- zakres ciśnień: 30-140mmHg

- zakres tempa masażu (czasy utrzymania ciśnienia): 1s; 25s; 52s

- klasa bezpieczeństwa: I

- stopień bezpieczeństwa: B

- zasilanie: 230V 50Hz

- maksymalny pobór mocy: 50W

- wymiary aparatu: 270 x 340 x 150 mm

- ciężar aparatu: 4kg

Funkcje aparatu:

- dostępne typy masażu: wstępujący, zstępujący, limfatyczny

- rodzaj algorytmów zabiegowych: fala, postępujący I, postępujący II

- poziomy ustawienia gradientu ciśnień: mały 5%, typowy 10%, duży 15%

- możliwość włączenia trybu pulsacji

- funkcja DEMO

- Dwukanałowy aparat do elektroterapii.

Tryb pracy aparatu: Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej

Parametry dostępnych prądów:

- Galwaniczny: przebieg ciągły lub przerywany, amplituda 0-40mA

- Diadynamiczny: przebiegi MF, DF, CP, CP-ISO, LP, amplituda 0-60mA

- Prądy impulsowe prostokątne i trójkątne (w tym prąd Traberta): amplituda 0-60mA

- Prąd Kotz’a: częstotliwość nośna 2500Hz lub 4000 Hz, 5 wpisanych programów treningowych, amplituda 0-100mA

- TENS: rodzaje symetryczny, asymetryczny, asymetryczny falujący; 4 programy modulacji częstotliwości, 3 programy modulacji amplitudy , tryb BURST 7 i BURST 9, amplituda 0-140mA

- Prąd Interferencyjny: rodzaje dynamiczny, statyczny, jednokanałowy; 4 programy modulacji częstotliwości, 3 programy modulacji amplitudy, amplituda 0-100mA

Elektrodiagnostyka:

- umożliwia wykreślenie krzywej I/t

-automatycznie wyznacza parametry: reobaza, chronaksja, wartość progową akomodacji, współczynnik akomodacji, iloraz akomodacji

Programy zabiegowe użytkownika:

możliwość tworzenia: programów zabiegowych

ilość programów zabiegowych: 20

Programy i sekwencje zabiegowe wbudowane:

programy wbudowane :50

sekwencje wbudowane :10

Zegar zabiegowy:

zakres ustawiania czasu zabiegu: maks. 60minut

Ogólne:

zasilanie: 230V ±10%, 50Hz

maksymalny pobór mocy : 40W

klasa bezpieczeństwa: I, typ BF

stopień ochrony zapewniany przez obudowę : IP20

bezpieczniki sieciowe: WTA-T 800mA, 250V

wymiary aparatu: 30x23x11cm

masa aparatu: maks. 3kg

- Aparat do terapii ultradźwiękowej.

Generator ultradźwięków:

Tryby pracy: ciągły, pulsujący;

Częstotliwość pulsowania: 16, 48, 100Hz;

Wypełnienie przebiegu pulsującego 5%, 10%, 20%;

Głowica ultradźwiękowa:

Częstotliwość pracy: 1MHz;

Maksymalna moc 10W;

Maksymalna gęstość mocy: 2,5W/cm2;

Powierzchnia promieniowania: 4cm2;

Programy zabiegowe:

Wbudowane: 23 programy;

Zegar zabiegowy:

Zakres ustawiania czasu zabiegu: 1÷30 minut;

Krok ustawiania czasu zabiegu: 1 minuta;

Ogólne:

zasilanie: 230V ±10%, 50Hz

pobór mocy 40W maks.

klasa bezpieczeństwa I, typ BF

stopień ochrony zapewniany przez obudowy IP20

- głowica ultradźwiękowa standardowa (bez części z odgiętką) IPX7

bezpiecznik sieciowy: 2xWTA-T 800mA, 250V

wymiary aparatu: 350x260x130mm

masa aparatu: ok. 4kg

możliwość rozbudowy o kanał do elektroterapii

- Statywowa lampa do światłolecznictwa.

Poziomy jasności świecenia:

10 poziomów jasności świecenia napięcia zasilania

Programy zabiegowe:

Programowane przez użytkownika: 10 programów, 4 sekwencje zabiegowe;

Zegar zabiegowy:

Zakres ustawiania czasu zabiegu: 1÷30 minut;

Krok ustawiania czasu zabiegu: 1 minuta;

Ogólne:

zasilanie: 230V ±10%, 50Hz

pobór mocy 450W maks.

klasa bezpieczeństwa: I, typ B

stopień ochrony zapewniany przez obudowy IP20

bezpiecznik sieciowy: 2xWTA-T 3,15A, 250V

wymiary urządzenia:

- wysokość: 1,6m max

- podstawa mieści się w trójkącie o wymiarach 0,75x0,75x0,7m

masa urządzenia (wszystkie elementy składowe i żarówka): max 12,8kg

- Elektrostymulator porażeń wiotkich i spastycznych.

Rodzaj prądu oraz parametry:

- Prądy do stymulacji przy porażeniach wiotkich o kształcie trójkąta i połówki sinusoidy-  czas impulsu ti: 5-990ms, czas przerwy tp: 100-4000ms, amplituda prądu 0-140mA

- Prąd do zabiegu tonolizy- prąd impulsowy o kształcie trójkąta i połówki sinusoidy-  czas impulsu ti: 5-990ms, czas przerwy tp: 100-4000ms, amplituda prądu 0-140mA; prąd impulsowy 200 μs o amplitudzie 0-100mA

- Prąd TENS ti: 50-200μs, częstotliwość f: 1-200Hz, amplituda 0-100mA

- Prąd Traberta ti: 2ms, f:143Hz, amplituda 0-100mA

- Prąd galwaniczny amplituda 0-30mA

Parametry ogólne:

- czas nagrzewania: 1 min

- czas pracy ciągłej: 24h

- zasilanie: 220V 10%, 50Hz, 50VA

- klasa ochrony przed porażeniem: II kl. Typ BF

- wymiary aparatu: 290x108x200mm

- masa aparatu: 2,5kg

- Urządzenie do krioterapii na ciekły azot .

- czynnik oziębiający: ciekły azot

- objętość zbiornika na ciekły azot: 26dm3

- temperatura strugi par azotu: -160oC

- czas niezbędny do osiągnięcia pełnej mocy chłodniczej: 30s.

- 4 poziomy intensywności nadmuchu

- elektroniczny zegar zabiegowy

- sygnalizacja braku ciekłego azotu w butli

- Rower treningowy

Komputer treningowy:

- pomiar: czasu, odcinka treningowego, drogi całkowitej, prędkości, częstotliwości pedałowania, zużycia energii

- pomiar pulsu- czujnik dłoni

- pomiar pulsu spoczynkowego z oceną fitness

- wyświetlanie ciągłe: 8 funkcji

- liczba programów treningowych: 8

- trening do osiągnięcia celu

- 1 program sterowany pulsem

Wyposażenie techniczne:

- system hamowania: magnetyczny, sterowany silnikiem

- koło zamachowe: 8 kg

- regulacja obciążenia: sterowanie komputerowe 1-15

- zasilanie prądem: przyłącze sieciowe 230V

- wymiary po rozłożeniu: 100/53/131cm

- maksymalne obciążenie: 130kg

- szybka regulacja wysokości siodła,

- samoczynnie ustawiające się pedały paskowe

- Rotor do ćwiczeń kończyn górnych.

- możliwość regulacji oporu

- mocowanie do kabiny UGUL, ściany lub drabinki

- masa:  4kg