# PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2069 D.

Temat: MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2059 D RELACJI

BŁONIE – MIĘKINIA dz. nr 114 AM 1 obręb Błonie, dz. nr 507

AM 3 dz. nr 507/1, 507/2, 334/3, 334/4 AM2 obręb Miękinia.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.

Inwestor: 	Powiat Średzki 55-300 Środa Śl. ul. Wrocławska 2

Projektant: mgr inż. Robert Szczepanek

mgr inż. Paweł Wójcik

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Antoniak

Rozdzielnik:

Egz.1    	Inwestor

Egz.2   	Inwestor

Egz.3	  	Inwestor

Egz.4    	Inwestor

Egz.5		ZUDP w Środzie Śl.

Egz.6		Starostwo Powiatowe w Środzie Śl.

Świdnica październik 2006r.

## OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego Ustawa nr 270 z dnia 07.07.1994r. i Ustawa nr 888 z dnia 16.04.2004r. Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

............................................

PODPIS PROJEKTANTA

Zawartość opracowania:

- Dane ogólne.

  - Inwestor i użytkownik.

  - Nazwa i lokalizacja inwestycji.

  - Podstawa formalna opracowania.

  - Zakres opracowania.

  - Podstawowe przepisy i normy.

  - Informacja BiOZ.

- Projekt techniczny

  - Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych

  - Roboty ziemne.

  - Budowa krawężników, ścieków betonowych oraz obrzeży betonowych

  - Budowa chodników

  - Przebudowa nawierzchni jezdni

  - Budowa zjazdów na posesje

  - Wykonanie poboczy wzdłuż jezdni

  - Montaż przewodów kanalizacyjnych

  - Studnie rewizyjne

  - Wpusty uliczne i przykanaliki

  - Przepusty pod zjazdami

  - Remont rowów

  - Uwagi końcowe, odbiór robót.

- Część rysunkowa.

Rys.1 Plan zagospodarowania terenu.

Rys.2 Profil podłużny drogi.

Rys.3 Przekroje poprzeczne drogi

Rys.4 Schematy konstrukcyjne nawierzchni i elementów drogowych

Rys.5 Schemat przepustu oraz ścianek czołowych

Rys.6 Profil podłużny kanalizacji deszczowej

Rys.7 Schemat studni kanalizacji deszczowej

Rys.8 Schemat wpustu ulicznego deszczowego

- Część formalno – prawna.

- DANE OGÓLNE.

- Inwestor i użytkownik.

Inwestorem i zarządcą drogi jest Zarząd Powiatu w Środzie Śl. ul. Wrocławska 10.

- Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2059 D na odcinku Błonie - Miękinia wraz z odwodnieniem.

3. Podstawa formalna opracowania.

- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Zarządem Powiatu

- Mapa do celów projektowych

- Oględziny, pomiary, inwentaryzacja

- Warunki techniczne wykonania

- badania geotechniczne

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi budowę nawierzchni drogowych oraz kanalizacji deszczowej:

Budowa nawierzchni jezdni (asfaltowa)				24 930,0 m2

Budowa nawierzchni chodnika (kostka betonowa)		  1 250,0 m2

Budowa kanalizacji deszczowej PCV 400			     142,0 m

Budowa kanalizacji deszczowej PCV 315			     360,0 m

Budowa przykanalików PCV 200				       43,0 m

5. Podstawowe przepisy i normy.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. „ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. „ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia kamiennego.

- PN-71/S-96034 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne.

- PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”

- BN-62/8836-02 „Roboty ziemne wykopy otwarte pod przewody wod – kan – warunki techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02. – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 –Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729 – Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

6. Informacja BiOZ.

Zakres robót stanowi przebudowę drogi powiatowej o nawierzchni z asfaltobetonu oraz chodników o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV i remontu rowów przydrożnych. Roboty wykonywane będą w kolejności:

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni

- wykonanie wykopów wąsko przestrzennych

- szalowanie ścian wykopów

- montaż kanalizacji deszczowej

- budowa studni rewizyjnych

- budowa wpustów ulicznych

- zasypanie wykopów

- wykonanie korytowania pod poszerzenie jezdni i chodniki

- ustawienie krawężników, ścieku prefabrykowanego oraz obrzeży chodnikowych

- wykonanie podbudowy tłuczniowej

- frezowanie nawierzchni asfaltowej

- wykonanie nawierzchni drogowych

- wyprofilowanie poboczy wzdłuż jezdni

- utwardzenie poboczy klińcem wraz ze stabilizacją mechaniczną

- remont rowów

Inwestycja prowadzona będzie w pasie drogowym drogi powiatowej. Na terenie prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli telekomunikacyjnych, energetycznych oraz sieci wodociągowej i gazowej.

Podczas wykonywania robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać ręcznie. W trakcie wykonywania robót w pasie drogowym należy go oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Podczas realizacji budowy zagrożeniami występującymi są roboty ziemne o głębokości do 1,8 m poniżej terenu oraz wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego. Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia podziemnego istniejącego zwrócić szczególną ostrożność.

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. Należy wykonać instruktaż pracowników w zakresie robót ziemnych oraz budowlano montażowych.

Roboty montażowe wykonywać w suchym wykopie. Wszystkich pracowników

wyposażyć w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac.

- PROJEKT TECHNICZNY

- Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych.

Projektuje się przebudowę jezdni asfaltowej drogi powiatowej nr 2059 D na odcinku Błonie - Miękinia. Nawierzchnia jezdni zaprojektowana dla ruchu samochodowego KR –3. Na odcinku w miejscowości Błonie oraz Miekinia w pobliżu zabudowań projektowany jest jednostronny chodnik z kostki betonowej oddzielony od jezdni krawężnikiem wraz z ściekiem z betonowych elementów. Na odcinku budowy chodnika oraz krawężników projektuje się budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy i włączonej do istniejących rowów przydrożnych. Na pozostałym odcinku drogi odwodnienie następować będzie po przez spływ wody bezpośrednio do rowów przydrożnych.

- Roboty ziemne.

Wytyczenie przebiegu chodnika, jezdni oraz kanalizacji deszczowej w terenie oraz ustalenie rzędnych posadowienia należy zlecić odpowiednim służbom geodezyjnym. Lokalizację inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. 1

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków określonych normą PN-S-02205:1998.

Wykopy otwarte w czasie prowadzenia robót zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich barierkami ochronnymi oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

Współrzędne punktów głównych drogi

| oznaczenie punktu | współrzędna x | współrzędna y |
| --- | --- | --- |
| A | 5570090,48 | 3708262,93 |
| B | 5570190,95 | 3708280,70 |
| C | 5570726,97 | 3708321,70 |
| D | 5571065,20 | 3708327,12 |
| E | 5571109,10 | 3708314,05 |
| F | 5571529,06 | 3708160,36 |
| G | 5573119,49 | 3707829,64 |
| H | 5573234,66 | 3707711,44 |
| I | 5573345,89 | 3707595,91 |
| J | 5573376,55 | 3707564,23 |
| K | 5573344,21 | 3707571,89 |
| L | 5573341,30 | 3707529,07 |
| M | 5573340,44 | 3707516,67 |
| N | 5573339,05 | 3707494,80 |

Współrzędne studni kanalizacyjnych

| oznaczenie punktu | współrzędna x | współrzędna y |
| --- | --- | --- |
| S1 | 5570192,49 | 3708286,07 |
| S2 | 5570205,38 | 3708282,59 |
| S3 | 5570242,15 | 3708279,57 |
| S4 | 5573097,00 | 3707860,01 |
| S5 | 5573132,88 | 3707823,22 |
| S6 | 5573169,08 | 3707786,23 |
| S7 | 5573214,41 | 3707738,93 |
| S8 | 5573254,14 | 3707697,86 |
| S9 | 5573293,71 | 3707658,86 |
| S10 | 5573325,34 | 3707626,48 |

- Budowa krawężników, ścieków betonowych oraz obrzeży betonowych.

Projektuje się wykonanie krawężników betonowych o wysokości 12 cm ponad ściek i 2 cm w miejscach wjazdów na posesje. Krawężniki wraz z ściekiem osadzić na fundamencie betonowym. Fundament wykonać z betonu B15. Posadowienie bezpośrednie krawężnika i ścieku na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm. Wymiary fundamentu zgodnie z rys. 4. Ścieki wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych o przekroju 15x30 cm.

Obrzeża chodnikowe betonowe o wymiarach 8 x 30 cm ustawić na fundamencie betonowym z betonu B 15. Za pomocą obrzeży oddzielić chodnik od ogrodzenia oraz terenów zielonych. W miejscach wykonania wjazdów oddzielić chodnik od wjazdu obrzeżami chodnikowymi.

- Budowa chodnika.

Projektuje się chodnik jednostronny o szerokości od 2,0 m. Chodnik oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem betonowym wysokości 12 cm. W miejscach wjazdów oraz przejść dla pieszych krawężnik obniżony do wysokości 2 cm. Od strony terenu zielonego lub ogrodzenia chodnik wydzielić obrzeżem trawnikowym betonowym 8x30 cm. Wykonać spadek poprzeczny 2% chodnika w kierunku jezdni w celu odprowadzenia wód opadowych. Chodnik wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce z piasku łamanego (0-2) mm, grubości 3 cm. Chodnik układać na podbudowie z tłucznia kamiennego (4-31,5) mm grubości 15 cm. Chodnik przeznaczony jest dla ruchu pieszego (brak wydzielonego pasa rowerowego). Chodnik wykonać z kostki betonowej szarej, natomiast wjazdy z kostki betonowej czerwonej.

- Przebudowa nawierzchni jezdni.

Obecnie droga posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej grubości 3 – 10 cm ułożonej na kostce granitowej gr. 10 cm i podbudowie z tłucznia gr. 20 cm lub na podbudowie z tłucznia gr. 20 – 30 cm stabilizowanym chemicznie. Obecna podbudowa wraz z nawierzchnią będzie stanowić podbudowę nowo projektowanej nawierzchni. Istniejącą nawierzchnię asfaltową należy z frezować na głębokość 3 cm. Projektuje się nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu warstwa wiążąca gr. 6 – 13 cm oraz warstwa ścieralna gr. 5 cm. W miejscach poszerzenia jezdni wykonać podbudowę z tłucznia gr. 30 cm stabilizowaną mechanicznie. Przed przystąpieniem do układania warstw asfaltobetonu poprzednią warstwę należy skropić emulsją asfaltową.

- Budowa zjazdów na posesje.

Zjazdy z drogi do terenów rolnych oraz dróg gruntowych należy wykonać o

nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia gr. 15 cm. Przed wykonaniem nawierzchni z asfaltobetonu, podbudowę należy skropić emulsją asfaltową.

- Wykonanie poboczy wzdłuż jezdni

Wzdłuż drogi wykonać pobocza szerokości 1 m z klińca kamiennego o grubości 15 cm. Pobocza stabilizować mechanicznie. Spadki poboczy wykonać w kierunku rowów o nachyleniu 2 %. W miejscu styku pobocza z nawierzchnią asfaltową wykonać obniżenie pobocza względem nawierzchni o 2 cm.

- Montaż przewodów kanalizacyjnych.

Kanalizację zaprojektowano z rur PCV ø 200, PCV ø 315 i 400 klasy S oraz rur betonowych ø 600. Kanalizację z rur PCV łączyć po przez kielichy z uszczelkami gumowymi w prasowanymi fabrycznie w kielichy. Zagłębienia kanałów zapewniają bezkolizyjne ich wykonanie w stosunku do innych przewodów uzbrojenia podziemnego terenu. Zagłębienie kanałów zapewnia jednocześnie odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpieczenie przed obciążeniami dynamicznymi. Spadki kanalizacji zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji. Rury betonowe łączyć na kielichy z uszczelnieniem zaprawą cementową.

- Studnie rewizyjne.

Projektuje się zastosowanie typowych tradycyjnych studzienek rewizyjnych i połączeniowych z kręgów betonowych B-40 łączonych na uszczelki gumowe o średnicy 1,2 oraz 1,5 m z dnem monolitycznym. Elementy studni prefabrykowanych wykonać z betonu klasy nie mniejszej niż B 40, wodoszczelnego W8 o nasiąkliwości poniżej 4 %. Włazy do studzienek żeliwne w pasie jezdni klasy D 400, a w chodniku C 250 i normy PN-H-74051/2. Pokrywy włazowe żeliwne dopasować do niwelety terenu lub nawierzchni chodnika. W studzienkach zastosowano zwężki betonowe. Należy bardzo starannie wyprofilować kinety w dnach studzienek. Zejście do studzienki po stopniach żeliwnych. Zewnętrzne powierzchnie studni zostaną zaizolowane Bitizolem 2R+2fg dwukrotnie. Na zewnątrz studni przewiduje się wykonanie izolacji przeciw wilgoceniowej z gliny plastycznej gr. 10 cm do wysokości 0,50 m przed poziom występowania wody gruntowej. Izolacja pozioma 2 x papa na lepiku układana na podłożu z betonu B10 grubości 10 cm.

- Wpusty uliczne i przykanaliki.

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami i połączyć z kolektorem głównym lub bezpośrednio do rowu za pomocą przykanalika z rury PCV 200. Wpusty wyposażyć w kraty o prześwicie 25 mm i wymiarach 0,3x0,4 m. Na przykanalikach nie stosować syfonów. Wpusty wykonać jako betonowe o średnicy wewnętrznej 50 cm. Należy wyposażyć w pierścień odciążający.

- Przepusty pod zjazdami.

Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PCV 315 ułożonych na podsypce

piaskowo – żwirowej wraz z wykonaniem obsypki. Na obu końcach przepustu należy wykonać ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 gr. 24 cm na zaprawie cementowej marki M12. Wymiary ścianek czołowych zgodnie z rys. 5. Wszystkie powierzchnie ścianki mające kontakt z gruntem należy zaizolować Bitizolem 2R+2fg dwukrotnie.

- Remont rowów.

Istniejące rowy przydrożne na całej długości podlegają oczyszczeniu oraz

profilowaniu zgodnie z przekrojami drogi rys. nr 3. Istniejące przepusty należy oczyścić z

namułu. Po wyprofilowaniu o oczyszczeniu rowów należy wykonać obsiewu dna i skarp

rowu nasionami mieszanki traw. Występujące w rowach krzewy oraz drobne drzewka

samosiejki należy wykarczować. Wycinka drzewek oraz krzewów rosnących w pasie

drogowym zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego nie wymagają zezwolenia. Na

pozostałe wycinki inwestor uzyska zezwolenie.

- Uwagi końcowe i odbiór robót.

Roboty zanikowe należy zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich zakryciem. Bezwzględnie wytyczenie oraz obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie. Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

### Dokumentacja odbioru powinna zawierać:

- pozwolenie na budowę,

- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodności na wbudowane materiały

- inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę

- dziennik budowy

podpis projektanta

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

- CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA.

- Decyzja UG Miękinia

- Uzgodnienie ZUDP w Środzie Śl.

- Decyzja uwarunkowań środowiskowych inwestycji.

# Text boxes

Usługi Projektowe

mgr inż. Robert Szczepanek

58-100 Świdnica

ul. Boduena 2/1

tel. (074) 851 34 79

kom. 0607 667 901