# PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2075 D oraz 2079 D.

Temat: BUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO RELACJI

ŚRODA ŚLĄSKA – CIECHÓW.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.

Inwestor: 	Powiat Średzki 55-300 Środa Śl. ul. Wrocławska 2

Projektant: mgr inż. Robert Szczepanek

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Antoniak

Rozdzielnik:

Egz.1    	Inwestor

Egz.2   	Inwestor

Egz.3	  	Inwestor

Egz.4    	Inwestor

Egz.5		Starostwo Powiatowe w Środzie Śl.

Egz.6		Nadzór Budowlany

Świdnica maj 2007r.

## OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego Ustawa nr 270 z dnia 07.07.1994r. i Ustawa nr 888 z dnia 16.04.2004r. Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

............................................

PODPIS PROJEKTANTA

Zawartość opracowania:

- Dane ogólne.

  - Inwestor i użytkownik.

  - Nazwa i lokalizacja inwestycji.

  - Podstawa formalna opracowania.

  - Zakres opracowania.

  - Podstawowe przepisy i normy.

  - Informacja BiOZ.

- Projekt techniczny

  - Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych

  - Roboty ziemne.

  - Budowa krawężników oraz obrzeży betonowych

  - Budowa ciągu pieszo rowerowego

  - Przepusty pod ciągiem pieszo rowerowym

  - Budowa kładki pieszo rowerowej

  - Uwagi końcowe, odbiór robót.

- Część rysunkowa.

Rys.1 Plan zagospodarowania terenu.

Rys.2 Schematy konstrukcyjne nawierzchni i elementów drogowych

Rys.3 Schemat przepustu oraz ścianek czołowych

Rys.4 Konstrukcja kładki pieszo – rowerowej.

- Część formalno – prawna.

- DANE OGÓLNE.

- Inwestor i użytkownik.

Inwestorem i zarządcą drogi jest Powiat Średzki w Środzie Śl. ul. Wrocławska 2.

- Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Środa Śląska – Ciechów.

3. Podstawa formalna opracowania.

- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Powiatem Średzkim

- Mapa do celów projektowych

- Oględziny, pomiary, inwentaryzacja

- Warunki techniczne wykonania

- badania geotechniczne

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi budowę nawierzchni drogowych:

Budowa nawierzchni ciągu (kostka betonowa)			8 279,0 m2

5. Podstawowe przepisy i normy.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. „ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. „ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia kamiennego.

- PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”

6. Informacja BiOZ.

Zakres robót stanowi budowę ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonania kładki na ciekiem wodnym. Roboty wykonywane będą w kolejności:

- wykonanie korytowania chodniki

- ustawienie krawężników oraz obrzeży chodnikowych

- wykonanie przepustów dla rowów

- wykonanie podbudowy tłuczniowej

- budowa kładki nad ciekiem wodnym

- wykonanie nawierzchni chodnika

Inwestycja prowadzona będzie w pasie drogowym drogi powiatowej oraz przyległych terenach. Na terenie prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli telekomunikacyjnych oraz sieci gazowej.

Podczas wykonywania robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać ręcznie. W trakcie wykonywania robót w pasie drogowym należy go oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. Należy wykonać instruktaż pracowników w zakresie robót ziemnych oraz budowlano montażowych.

Roboty montażowe wykonywać w suchym wykopie. Wszystkich pracowników

wyposażyć w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac.

- PROJEKT TECHNICZNY

- Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych.

Projektuje się budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Środa Śląska – Ciechów. Nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej o szerokości 3 m. Odwodnienie ciągu następować będzie po przez spływ wody bezpośrednio do rowów przydrożnych.

- Roboty ziemne.

Wytyczenie przebiegu chodnika w terenie oraz ustalenie rzędnych posadowienia należy zlecić odpowiednim służbom geodezyjnym. Lokalizację inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. 1

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków określonych normą PN-S-02205:1998.

Wykopy otwarte w czasie prowadzenia robót zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich barierkami ochronnymi oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

- Budowa krawężników oraz obrzeży betonowych.

Projektuje się wykonanie krawężników betonowych o wysokości 12 cm ponad jezdnię i 2 cm w miejscach wjazdów na posesje. Krawężniki osadzić na fundamencie betonowym. Fundament wykonać z betonu B15. Posadowienie bezpośrednie krawężnika na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm. Wymiary fundamentu zgodnie z rys. 2.

Obrzeża chodnikowe betonowe o wymiarach 8 x 30 cm ustawić na fundamencie betonowym z betonu B 15. Za pomocą obrzeży oddzielić chodnik od terenów zielonych. W miejscach wykonania wjazdów oddzielić chodnik od wjazdu obrzeżami chodnikowymi.

- Budowa ciągu pieszo - rowerowego.

Projektuje się ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3,0 m wzdłuż drogi powiatowej. Ścieżka rowerowa w miejscu zbliżenia do jezdni oddzielona będzie od jezdni krawężnikiem betonowym wysokości 12 cm. W miejscach wjazdów oraz przejść dla pieszych krawężnik obniżony do wysokości 2 cm. Od strony terenu zielonego lub ogrodzenia ścieżkę wydzielić obrzeżem trawnikowym betonowym 8x30 cm. Wykonać spadek poprzeczny 2% ścieżki w kierunku rowów przydrożnych w celu odprowadzenia wód opadowych. Chodnik wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce z piasku łamanego (0-2) mm, grubości 3 cm. Chodnik układać na podbudowie z tłucznia kamiennego (4-31,5) mm grubości 15 cm. W miejscach przecięcia ciągu z drogami gruntowymi wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego (4-31,5) mm grubości 25 cm. Chodnik przeznaczony jest dla ruchu pieszego i rowerowego. Chodnik wykonać z kostki betonowej szarej z pasem dzielącym w kolorze czerwonym, natomiast wjazdy z kostki betonowej czerwonej.

- Przepusty pod ciągiem pieszo - rowerowym.

Przepusty pod ciągiem należy wykonać z rur PCV 315 oraz PCV 500 ułożonych na

podsypce piaskowo – żwirowej wraz z wykonaniem obsypki. Na obu końcach przepustu należy wykonać ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 gr. 24 cm na zaprawie cementowej marki M12. Wymiary ścianek czołowych zgodnie z rys. 3. Wszystkie powierzchnie ścianki mające kontakt z gruntem należy zaizolować Bitizolem 2R+2fg dwukrotnie.

Wszystkie powierzchnie ścianki mające kontakt z gruntem należy zaizolować Bitizolem 2R+2fg dwukrotnie. Następnie przestrzeń pomiędzy ścianką, a istniejącą drogą należy zasypać pospółką warstwami do 30 cm z jednoczesnym zagęszczeniem. Następnie wykonać podbudowę oraz nawierzchnię zgodnie z punktem 4. Ponadto należy wykonać obustronnie poręcze stalowe wys. 1,1 m ponad ścieżkę. Barierkę wykonać z rur stalowych 38/2,3 mm spawanych i zamocowanych do ścianek czołowych. Wykonane barierki należy zagruntować farbą podkładową oraz pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową w kolorach białym i czerownym.

- Budowa kładki pieszo – rowerowej.

Kładka pieszo rowerowa wykonana jako płyta żelbetowa z betonu B-30 zbrojona stalą 34 GS wsparta na przyczółkach murowanych z bloczków betonowych M-6 na zaprawie cementowej M15. Przyczółki posadowione na stopach betonowych z betonu B20. Wymiary płyty oraz przyczółków zgodnie z rys. 4. Wszystkie powierzchnie przyczółków mające kontakt z gruntem należy zaizolować Bitizolem 2R+2fg dwukrotnie. Nawierzchnię kładki wykonać z kostki betonowej ułożonej na podsypce cem – piaskowej gr. 3 cm. Po obu stronach kładki wykonać balustradę wysokości 1,1 m  z rur stalowych Φ 51/4,0 mm. Balustradę należy zagruntować farbą podkładową oraz dwukrotnie pomalować farbą chlorokałczukową kolorach białym i czerownym.

- Uwagi końcowe i odbiór robót.

Roboty zanikowe należy zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich zakryciem. Bezwzględnie wytyczenie oraz obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie. Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

### Dokumentacja odbioru powinna zawierać:

- pozwolenie na budowę,

- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodności na wbudowane materiały

- inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę

- dziennik budowy

podpis projektanta

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

- CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA.

- Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego

- Uzgodnienie ZDP w Środzie Śl.

- Uzgodnienie RZMiUW we Wrocławiu.

- Zgody właścicieli gruntów.

# Text boxes

Usługi Projektowe

mgr inż. Robert Szczepanek

58-100 Świdnica

ul. Boduena 2/1

tel. (074) 851 34 79

kom. 0607 667 901