Załącznik nr  5

WYKAZ SPRZĘTU

I JEGO MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

- CIĄGNIK ROLNICZY – wersja drogowa

1) Rok produkcji  - 2010

2)Moc ciągnika 140 KM - wg normy 2000/25/CE

3)Silnik 6-cio cylindrowy spełniający normy EURO III

Silnik chłodzony cieczą ,

Układ napędowy :

- napęd na cztery koła 4x4 (4WD) ,

- sprzęgło sterowane hydrostatycznie ,

- skrzynia biegów zsynchronizowana  min 20 P +12  T  , biegi pełzające od 0,2- 0,6 km/h ,

- blokada tylnego mechanizmu różnicowego ,

Układ hamulcowy i kierowniczy :

- hamulce  tarczowe zintegrowane niezależne  na 4 koła tarczowe.

- hamulec postojowy niezależny  ,

- hamulec przyczepy pneumatyczny ,

- układ kierowniczy hydrostatyczny z regulowaną kolumną kierowniczą dwupłaszczyznowo,

4)Szybkozłącza hydrauliczne min 6 szt.

5)WOM tylny – 540/ 750/1000/1000E obr/min

6)WOM przedni –1000 obr/min

7)Pompa hydrauliczna o wydajności min 110 l/min, max. ciśn.  190 bar

8) Trzypunktowy  tylny i przedni  TUZ o min. udźwigu: tylny – min. 4500 kg, przedni – min. 1800 kg

9)Balast na przedni TUZ min. 300 kg; balast składający się z pojedynczych powtarzalnych elementów umożliwiających utworzenie różnego obciążenia poprzez dokładanie lub odejmowanie elementów

10) Regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem,

11) Dolny zaczep rolniczy

12) Kabina- ogrzewanie, klimatyzacja, regulowany fotel kierowcy, dodatk. siedzenie dla 2 osoby

13) Błotniki kół przednich

14) Wyposażony w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy (hamulce 1-2 obwodowe)

15) Oznakowana pneumatyka

16) Lampa uprzywilejowana koloru pomarańczowego z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”

- WYPOSAŻENIE:

- RAMIĘ HYDRAULICZNE

1) Rok produkcji - 2010

2) Możliwość obrotu ramienia o min. 90°

3) Bezpiecznik podnoszenia i opuszczania ramienia

4) Własny układ hydrauliczny ze zbiornikiem i chłodzeniem

5) Sterowanie pracą ramienia z kabiny kierowcy elektro – hydrauliczne -  manipulatorem

6) Zakres roboczy poziomy min 5,8 m – 6m

7) Udokumentowana możliwość instalowania wymaganych  głowic roboczych

z gwarancją prawidłowej współpracy z ciągnikiem

8)   Moc na hydromotorze min. 51 KM ,

9)  Ciężar ramienia max. 1200 – 1300 kg.

10) Trzypunktowy układ zwieszenia z tyłu ciągnika

11) Hydrauliczny wysuw 2-go ramienia min 0,7m

12) Dwa kierunki obrotu wału tnącego sterowane z kabiny

13)System ,,pływającej,, regulacji głowicy koszącej do terenu ,

14) Bezpiecznik podnoszenia i opuszczania ramienia hydrauliczno-gazowy ,

- ŚCINARKA DO POBOCZY

1) Rok produkcji - 2010

2) Wysokość ścinki min 15 cm regulowana

3) Szerokość robocza min. 100 cm

4) Hydrauliczne ustawianie kąta pracy

5) Zbieranie i transportowanie podajnikiem urobku (gruntu) na przyczepę

6) Możliwość dołączenia szczotki czyszczącej w zestawie

7) Możliwość współpracy z ciągnikiem będącym przedmiotem zamówienia

- ŁADOWACZ CZOŁOWY Z ŁYŻKĄ ZAMYKANĄ – 1600kg

1) Rok produkcji - 2010

2)Szerokość łyżki załadowczej min. 180 cm

3)Wysokość podnoszenia 350 cm

4)Hydrauliczne sterowanie ładowaczem czołowym z kabiny operatora

5)Możliwość demontażu

6)Hydraulicznie zamykana i dzielona łyżka załadowcza typ CAT

7)Udźwig min. 1600 kg

- KOSIARKA BIJAKOWA DO KOSZENIA ROWÓW

- Rok produkcji - 2010

- Szerokość robocza koszenia 185cm

- Kąt pochylenia (do koszenia skarpy rowu) –600 od poziomu

4)   Wersja z zewnętrzną skrzynią biegów

5)   Możliwość współpracy z ciągnikiem będącym przedmiotem zamówienia

- GILOTYNA DO ŚCINANIA GAŁĘZI NAD PASEM DROGOWYM

1) Rok produkcji – 2010

2) grubość ciętych gałęzi  - 10-11cm

3) Możliwość współpracy z ramieniem hydraulicznym będącym przedmiotem zamówienia

- PŁUG ODŚNIEŻNY WIRNIKOWY

1) Rok produkcji – 2010

- szerokość  odśnieżania min.   2,45m

- wysokość  odśnieżania    min. 0.8m

- wyrzut prawy boczny, regulowany klapą od 5 - 25 m

2) Parametry techniczne oraz mocowanie dostosowane do typu ciągnika, możliwość instalacji zarówno z przodu jak i z tyłu ciągnika.

- ROZDRABNIACZ Z GAŁĘZI

1) Rok produkcji – 2010

2) napęd własny (niezależny) o mocy 28 KM

3) zamontowany na 2 osiach jezdnych z możliwością transportu za ciągnikiem lub samochodem dostawczym

4) średnica rozdrabnianych gałęzi:     max 15cm

5) możliwość obrotowego ustawiania wyrzutu, regulowana wysokość wyrzutu rozdrobnionego materiału

Do oferty należy dołączyć parametry techniczne oferowanego sprzętu :

a.  oryginalny folder producenta ciągnika wraz z danymi technicznymi

b.  wyciąg ze świadectwa homologacji ciągnika  rok  2010 potwierdzony za zgodność

z oryginałem przez Sprzedającego.

c.  oryginalne foldery producentów maszyn

d.  oryginalne znaki CE producenta