## Strona tytułowa

SPECYFIKACJA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Przedmiot inwestycji:	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczwgo

Adres inwestycji:		Środa Śląska

ul. Kilińskiego 33

dz. nr 4/2, 16

Inwestor: 	         			Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

ul. Wrocławska 2

55-300 Środa Śląska

Opracował : 	        		mgr inż. Piotr Sudoł

projektant w specjalności konstr.-bud.

uprawnienia  budowlane nr 430/01/DUW

październik 2008r.

Spis zawartości :

Strona tytułowa	1

Spis zawartości : 	2

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA 	3

7. Przedmiot specyfikacji technicznej	3

8. Zakres stosowania SN	3

9. Przedmiot i zakres robót budowlanych	3

10. Zakres robót do wykonania 	3

II. WYMAGANIA OGÓLNE 	3

III. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA MONTAŻU  I ODBIORU  STOLARKI 	4

1. WARUNKI  TECHNICZNE  MONTAŻU  I ODBIORU  STOLARKI	4

1) Jakość materiałów stosowanych do wyrobów stolarki budowlanej	4

2) Zasady wykonania i odbioru stolarki budowlanej	4

3) Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej	5

IV. SPRZĘT.	6

V. TRANSPORT.	6

VI. ODBIÓR ROBÓT	6

2. Odbiory częściowe	6

3. Odbiór końcowy	6

VII. ROZLICZENIE ROBÓT	7

4. Ustalenia ogólne	7

5. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących	7

# WSTĘP I ZAŁOŻENIA

### Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej.

### Zakres stosowania SN

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy i realizacji zadania.

### Przedmiot i zakres robót budowlanych

Projekt obejmuje wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej.

### Zakres robót do wykonania

Do wykonania przewidziano wykonanie następujących prac :

- Rozbiórka istniejącej stolarki

- Montaż nowej stolarki

- Obróbka otworów po montażu stolarki

# WYMAGANIA OGÓLNE

- Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność z dokumentacją  projektową oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentuje Inspektor Nadzoru.

- Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność z dokumentacją  projektową oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentuje Inspektor Nadzoru.

- Zamawiający przekaże w terminie uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów opuszczeń w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego i Jednostkę Projektową.

- Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowywanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwom ITB.

- Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego.

- Wykonywane roboty będą podlegały następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania obiektu

- odbiorowi częściowemu dla części obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

- Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub odmową dokonania odbioru przez Zamawiającego powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od właściwych organów zaświadczenia.

- Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- uzupełnioną dokonanymi zmianami lub poprawkami dokumentację projektową podstawową oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu

- dziennik budowy i ewentualnie książki obmiaru

- dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty PN oraz aprobaty techniczne

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych

- specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację projektową powykonawczą

- Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

- Podstawą płatności:

- podstawą płatności jest jednostka skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót

- dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót

- ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować

- robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi

- wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania,

- ubytków i transportu

- wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi

- koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem

- podatki podane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Uwaga: Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT

- Wykonawca zagospodaruje a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na swój koszt.

# WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA MONTAŻU  I ODBIORU  STOLARKI

## WARUNKI  TECHNICZNE  MONTAŻU  I ODBIORU  STOLARKI

Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega m.in. na ocenie jakości dostarczonej stolarki budowlanej, w ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów, jakości materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł i elementów ruchowych oraz funkcjonowania okuć. W normach przedmiotowych podano dopuszczalne odchyłki wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchowych).

### Jakość materiałów stosowanych do wyrobów stolarki budowlanej

Stolarka budowlana wykonana z wysokoudarowego PCV. Okucia budowlane powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB.

### Zasady wykonania i odbioru stolarki budowlanej

Dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach zewnętrznych murowanych i otynkowanych–po+10mm na szerokości i wysokości. Dopuszczalna różnica długości przekątnych–10mm. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w zależności od wysokości i szerokości okna od 4–10 punktów zamocowania) zgodnie z normą. Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki okiennej ( na podkładach lub listwach) odebrać ościeże (przygotowane do odbioru, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach). W ościeżach – uszczelnienie styku z oknem wykonać za pomocą kitu trwale plastycznego. Ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max 2mm na 1m. wysokości okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Sprawdzić uszczelnienie zamykanego okna pod względem termicznym – między ościeżnicą a ościeżem powinien być materiał dobrze ubity i dopuszczalny normą lub atestem do tego celu. Osadzenie parapetów drewnianych wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu wykuć w pionowych powierzchniach ościeżnicy bruzdy dostosowane do grubości parapetu (min. 30mm). Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe w rozstawie 1m. następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Parapet wpuścić na stałe we wrąb w progu ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu przykryć drewnianymi listwami przyościeżnicowymi przybitymi do ościeży. Ponadto wyrównać zaprawą ze spadkiem na zewnątrz fragment ścian pod oknem i wyrównać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.

### Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej

Wbudowanie ościeżnic w mury grube :

          - Dokładność wykonania ościeży–zgodna z wymogami wykonania robót murowych. Odległość między punktami mocowania ościeży–max 75cm, a max odległość od naroży ościeży– nie większe niż 30cm

          - Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo przybicie do klocków drewnianych, zabezpieczonych przed korozją, osadzonych uprzednio w ościeży. Ościeżnice takie powinny mieć zabezpieczone powierzchnie od strony muru.

          - Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem a ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, odpowiadającym normie lub świadectwu ITB.

Wbudowanie ościeżnic w ściany działowe :

          - Ościeżnice mocować do listew drewnianych, przybitych wzdłuż zewnętrznych krawędzi stojaków i nadproża do ich obmurowanej powierzchni.

          - Stojaki ościeżnicy należy zamocować w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomu muru na głębokość min. 20cm. Każdy stojak mocować w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.

          - Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie 
w pionie i w poziomie.

          - Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzonej w ścianie działowej o grubości ¼  lub ½ cegły powinna być większa o 3cm od grubości ściany.

Zasady osadzania ościeżnic metalowych - zgodnie z ST – ślusarka.

Przy odbiorze stolarki należy także sprawdzić czy oszklone jest zgodnie z dokumentacją oraz czy szyby nie są uszkodzone, a także czy uszkodzeń nie wykazuje powłoka  malarska okien, prawidłowo są zamontowane uszczelki i okucia.

Normy:

PN–88/B–10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

# SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

# TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiały wymienione powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.

# ODBIÓR ROBÓT

## Odbiory częściowe

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonać odbioru w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych robót.

Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbiorem częściowym powinny byś objęte te części, które ulegają zakryciu oraz roboty zanikowe.

Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru.

Z dokonanego odbioru robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia.

## Odbiór końcowy

Ogólny odbiór końcowy robót powinien być zgodny z przepisami prawa budowlanego.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Inwestora.

Obiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru.

Podczas odbioru końcowego komisja stwierdza :

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową.

- Zgodność wykonanych robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy i technicznej i umową.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego zakresu robót, a w szczególności umowy wraz z późniejszymi załącznikami, dziennika budowy, projektów z naniesionymi poprawkami, oświadczeń o wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy oraz ogólnie przyjętymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego oraz przez pozostałe osoby wskazane w protokole. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymieniać wszystkie ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia.

Przekazanie obiektu do użytkowania nie zwalnia wykonawcy od usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie rękojmi.

# ROZLICZENIE ROBÓT

## Ustalenia ogólne

Szczegółowe zasady rozliczania wykonanych robót określone będą w umowie o wykonanie robót.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji  projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

- Robociznę bezpośrednia wraz z narzutami

- Wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- Wartości pracy sprzętu wraz z narzutami

- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT.

## Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wykonawca w złożonej ofercie określi wartość robót tymczasowych i prac towarzyszących w rozbiciu na składniki wymienione w części ogólnej. Zapłata za te roboty nastąpi w kwocie proporcjonalnej do wykonanej ilości robót podstawowych. Powyższy sposób rozliczenia dotyczy zapłaty za faktury częściowe tylko w przypadku wykonania robót tymczasowych w sposób wykluczający zaistnienie sytuacji określonej poniżej.

W przypadku zerwania umowy lub przerwania prac z winy wykonawcy, Zamawiający nie zapłaci za te części robót tymczasowych które będą musiały zostać wykonane ponownie po wznowieniu prac.

# Text boxes

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI BUDOWNICTWA

55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel.fax /071/317–31–17, 0603–629–743

peterses@wp.pl; NIP – 913-104-74-78