nr postęp.IZPO.3432/42/2010 															 Załącznik nr 1a

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SPRZĘTU WRAZ  Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI  i OKRESEM GWARANCJI

Informacja dla Wykonawców:

1)  *  - Zamawiający podał minimalne oraz sztywne parametry techniczne . Parametry, przy których nie ma zaznaczenia o parametrach sztywnych, należy traktować jako parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego.

2)  Wykonawca określając oferowane przez siebie parametry musi odnieść się do każdego z określonych parametrów przez Zamawiającego.

| Lp.. | Urządzenie/narzędzie | Ilość sztuk | Wymagane minimalne lub sztywne parametry techniczne * | Wymagany minimalny okres gwarancji | Oferowany sprzęt przez Wykonawcę – producent i symbol | Oferowane parametry techniczne przez Wykonawcę | Oferowany okres gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | PRACOWNIA OBRÓBKI RĘCZNEJ i MONTAŻU |  |
| 1. | Płyta traserska żeliwna | 2 | - wymiar 800x500 mm (parametr sztywny) | 12 m-cy |  |  |  |
| 2. | Kowadło jednorożne | 1 | - o ciężarze 75 kg (parametr sztywny) | 12 m-cy |  |  |  |
| 3 | Wiertarka stołowa | 1 | - moc 350 W (parametr sztywny) - napięcie 230 V (parametr sztywny) - wymiary całkowite 430x225x580 mm (dł. x szer. x wys.) (parametr sztywny) - zakres wiertła w stali 13 mm - ogranicznik głębokości wiercenia - wielkość stołu 160 x160 mm | 24 m-ce |  |  |  |
| 4 | Nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach | 1 | -max. wymiary cięcia – blacha 5 mm (parametr sztywny) | 12 m-cy |  |  |  |
| 5 | Prasa hydrauliczna z napędem ręcznym | 1 | - wymiary max ; 1930x920x650 mm (wys.x szer.x gł.) - manometr ciśnienia, - samoczynny powrót tłoka - zawór przeciążeniowy - regulowana prędkość tłoka - nacisk 15 t - skok tłoczyska 160 mm - szerokość stołu 550 mm | 24 m-ce |  |  |  |
| 6 | Stół montażowy | 1 | - wymiary wys. 850 x dł. 1500 mm (parametr sztywny) - z dodatkową zabudową (szuflady i szafki zamykane na klucz, półki górne) - blat stalowy (parametr sztywny) | 12 m-cy |  |  |  |
| 7 | Suwmiarka uniwersalna | 6 | - wymiary: 500 x 150 mm (parametr sztywny) - dokładność pomiaru min. 0,02 mm - śruba zaciskowa -suwak pomocniczy | 12 m-cy |  |  |  |
| 8 | Wiertarka kolumnowa | 1 | - moc przyłączeniowa 1,5 Kw - parametry wiercenia w stali fi 20mm/M16 | 24 m-ce |  |  |  |
| 9 | Wiertarka kadłubowa | 1 | (parametry sztywne): - wys. 1710 - szer. 500x350 - zasilanie 230V - moc 900W - obroty 100-2900 obr./min - średnica wiertła 25 mm | 24 m-ce |  |  |  |
| 10 | Wysokościomierz z pomiarem zegarowym | 1 | - wymiary: 110 x 455 x 65 mm (parametr sztywny) - zakres pomiarowy 0-400mm - dokładność pomiaru 0,01mm - pomiar – licznik+zegar | 12 m-cy |  |  |  |
| 11 | Ostrzałka dwutarczowa | 1 | - moc 550 W - tarcza fi 175x25/32 mm - zasilanie 400 V - obroty wału 2500 obr./min | 24 m-ce |  |  |  |
| 12 | Mikrometr | 2 | - zakres pomiaru 0-150 mm - dokładność pomiaru 0,001 mm | 12 m-cy |  |  |  |
| 13 | Suwmiarka z odczytem cyfrowym | 2 | -wymiary:150 x 40 mm (parametr sztywny) - dokładność pomiaru 0,1 – 0,5 mm | 12 m-cy |  |  |  |
| 14 | Płytki wzorcowe chropowatości | 1 | - zestaw zawierający 87 szt. | 12 m-cy |  |  |  |
| 15 | Mikrometr z odczytem elektronicznym | 2 | - zakres pomiarowy 0-50 mm - dokładność odczytu 0,001 mm | 12 m-cy |  |  |  |
| 16 | Szlifierka kątowa | 1 | - wymiary: 360 x 132 x 130 mmm (parametr sztywny) - moc wyjściowa 660 W (parametr sztywny) - tarcza szlifierska125 mm (parametr sztywny) -6-stopniowy wybór prędkości obrotowej -wyłącznik przeciążeniowy - uchwyt boczny przykręcany z lewej i prawej strony - ogranicznik prądu rozruchowego - blokada włącznika - zabezpieczenie przed ponownym (samoczynnym) rozruchem w przypadku awarii (chwilowego zaniku) prądu | 24 m-ce |  |  |  |
| 17 | Wiertarka elektryczna ręczna | 2 | - moc przyłączeniowe 1 Kw (parametr sztywny) - napięcie 230 V (parametr sztywny) - obroty 0-1000 i 0-3000 obr./min - udar 0-17600 i 0-48000 uderzeń/min. - lewe i prawe obroty - średnica głowicy mocującej 13 mm | 24 m-ce |  |  |  |
| 18 | Średnicówka mikrometryczna | 1 | Parametry sztywne: - zakres pomiarowy 50-600 mm - dokładność odczytu 0,01 mm | 12 m-cy |  |  |  |
| 19 | Kątomierz uniwersalny | 1 | - zakres pomiarowy 360 (parametr sztywny) - dokładność pomiaru 5 min. - lupa - liniały 200 i 300 mm | 12 m |  |  |  |
| 20 | Głębokościomierz suwmiarkowy | 1 | - zakres pomiarowy 0-200 mm - dokładność odczytu 0,01 mm - odczyt cyfrowy | 12 m |  |  |  |
| 21 | Głębokościomierz mikrometryczny |  | - zakres pomiaru 0-100 mm - dokładność pomiaru 0,001 mm | 12 m |  |  |  |
| 22 | Średnicówka z czujnikiem zegarowym | 1 | - zakres pomiarowy 10-250 mm - dokładność odczytu 0,01 mm | 12 m |  |  |  |
| 23 | Czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną | 1 | - zakres 0-10 mm -dokładność odczytu 0,01 mm | 12 m |  |  |  |
| 24 | Komplet promieniomierzy | 1 | - zewnętrzne i wewnętrzne - zakres 1-25 mm | 12 m |  |  |  |
| PRACOWNIA OBRÓBKI MECHANICZNEJ |
| 25 | Szlifierka do płaszczyzn | 1 | - wymiary: 1000 x 700 x 830 mm (dł. x szer. x wys.) (parametr sztywny) - napięcie 230 V (parametr sztywny) - moc przyłączeniowa 0,5 kW (parametr sztywny) - rozmiar stołu roboczego 150x300 mm - maks. posuw podłużny 340 mm - maks. posuw poprzeczny 170 mm - maks. odległość osi wrzeciona od stołu 210 mm - rozmiar płaszczyzny mocowania 150x300 mm - moc silnika wrzeciona 0,5 kW - obciążenie stołu 30 kg - obroty wrzeciona 2800 obr./min - podstawa wys. 500 mm - płaszczyzna mocowania z elektromagnesem | 24 m-ce |  |  |  |
| 26 | Frezarka uniwersalna | 1 | wymiary: 400 x 600 x 1400 mm ( szer. x gł. x wys.) (parametr sztywny) napięcie 400V (parametr sztywny) moc przyłączeniowa 1500 W (parametr sztywny) wymiary stołu 800x240 mm wymiary podstawy 400x600 mm poprzeczny posuw stołu 200 mm podłużny posuw stołu 580 mm skok wrzeciona 130 mm maks. średnica wiercenia 45 mm ogranicznik głębokości wiercenia łagodny posuw wrzeciona mechaniczny posuw wrzeciona pochylenie wrzeciona powrotny ruch przy gwintowaniu jedna działka noniusza podłużny posuw stołu 0,02 mm jedna działka noniusza poprzeczny posuw stołu 0,02 mm | 24 m-ce |  |  |  |
| 27 | Tokarka uniwersalna | 1 | wymiary: 1400 x 600 x 115 ( szer. x gł. x wys.) (parametr sztywny) napięcie 400 V (parametr sztywny) moc przyłączeniowa 500 W (parametr sztywny) długość elementu obrabianego – 700 mm przekładnia obrotów przekładnia olejowa gwinty metryczne 0,2-3,5 mm gwinty calowe 8-56 gw automatyczny posuw podłużny automatyczny posuw poprzeczny regulacja luzu wrzeciona (stożek łożyska) nastawny posuw poprzeczny zestaw noży x 2 podstawa uniwersalny uchwyt 3-szczękowy o średnicy 125 mm uchwyt 4-ro szczękowy o śr. 125 mm (oddzielnie ustawiane szczęki) + kołnierz sprzęgający uchwyt tarczowy kołnierz sprzęgający do mocowania głowicy luneta stała i przesuwna zestaw kluczy kieł stały i obrotowy | 24 m-ce |  |  |  |
| 28 | Szafka warsztatowa z wyposażeniem ( zawierającym 204 szt.) | 1 | - wymiary : 1000 x 1500 mm – półki oparte na prowadnicach rolkowych (parametr sztywny) Szafka musi zawierać n/w wyposażenie: - klucze gniazdowe 1/4" (gniazda zwykłe 4-14 mm; gniazda głębokie 5-13 mm; nakładki, wydłużone pręty, pręt typu T, przegub uniwersalny, pokrętło wkrętakowe i grzechotka) - klucze gniazdowe 3/8" (gniazda zwykłe 6-22 mm, klucze nasadowe, pręty wydłużone, pręt typu T, przegub uniwersalny i grzechotka) - klucze gniazdowe o rozmiarach 8, 10-28, 30 i 32 mm -klucze imbusowe - zestaw( min.20 szt.) - klucze płasko-oczkowe 6-19, 22 i 24 mm -klucze obustronnie płaskie 6-24, 27,30 i 32 mm -klucze oczkowe przesunięte o kąt 75° 6, 8-19, 21, 24 mm) - zestaw wkrętaków, w tym krzyżakowe i płaskie - klucze dynamometryczne - zestaw - kombinerki, szczypce - zestaw (min.5 rodzajów ) - zestaw młotków – 0,5 kg, 1kg, 2kg, 5kg - stalowe, 1kg – gumowy - zestaw dłut i przebijaków – min.10 szt. - zestaw narzynek i gwintowników – od M5 do M20 . | 24 m-ce |  |  |  |

…………………………………………………….								………………………………………………..				Miejscowość i data											podpis Wykonawcy