Środa Śląska, dnia 14.02.2011r.

IZPO. 272.3.2011

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 2075D na odcinku Zabłoto- Kostomłoty oraz drogi powiatowej nr 2079D na odcinku Kostomłoty- autostrada A4.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – Zamawiający  wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:  W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania 2 i 3 z dnia 09.02.2011r. prosimy o wyjaśnienie – jak ułożyć i przykleić siatkę na łączeniu starej nawierzchni z nową nawierzchnią, gdy ta stara jest nierówna, po sfrezowaniu. Geosiatkę powinno się układać na suchej i równej nawierzchni.

Odpowiedź 1:   Geosiatkę należy przykleić do istniejącej nawierzchni wcześniej sfrezowanej na gładko o szerokości 0,5 m, przy zastosowaniu frezarki o bębnie drobnoziarnistym, tak aby ryfle podłużne nie przekraczały głębokości 2 mm.

Pytanie 2:  Czy Zamawiający przewiduje profilację nawierzchni frezowanej, aby przykleić geosiatkę? Jeżeli tak, to ile w tonach?

Odpowiedź 2:  Zamawiający nie przewiduje warstwy profilacyjnej.

sporządził/ła:

Ewa Pieniążczak,

Bogusław Kamiński

zatwierdziła:

Edyta Ziemichód

podpisał:

Starosta:  Sebastian Burdzy