Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu sieci logicznej i energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej  w ramach projektu współfinansowanego w ramach RPO WD 2007-2013.

### IZPO.3433/16/2009

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).

- Beneficjent   :

Powiat Średzki

Siedziba: 55 – 300 Środa Śląska ul. Wrocławska 2

REGON  931934762 , NIP 913-15-29-763

2. Tytuł projektu realizowanego w ramach  RPO WD 2007-2013:

„Informatyzacja jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego i e-usługi dla obywateli” - w ramach działania 2.2.

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu sieci logicznej i energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

- Założenia do projektu technicznego sieci logicznej i energetycznej :

- ZAŁOŻENIA WSPÓLNE:

- okablowanie logiczne i energetyczne musi być prowadzone we wspólnym systemie okorytowania,

- projekt i kosztorys musi uwzględniać możliwość etapowej realizacji inwestycji (z podziałem na kondygnacje i segmenty budynku),

- trasy kablowe nie mogą przebiegać przez ogólnie dostępne pomieszczenia obiektu (korytarze, toalety itp.); w wyjątkowych sytuacjach przebiegi tras kablowych mogą przechodzić przez w/w pomieszczenia jednak wymaga się aby system okorytowania umieszczony był na odpowiedniej wysokości i zabezpieczony przed dostępem osób obcych,

- należy przyjąć 1 PLE (Punkt Logiczno Elektryczne) na ok. 6-7 m2 powierzchni biurowej. Dokładne usytuowanie i ilość punktów PLE w poszczególnych pokojach zostanie określona podczas wizji lokalnej przed projektem. Pod pojęciem PLE należy rozumieć punkt składający się z 3 gniazd logicznych RJ45 (6 kat) z szyldem opisowym, 3 gniazd zasilania gwarantowanego (gniazda zabezpieczone kluczem) i 2 gniazd zasilania gospodarczego.

- zakłada się, iż ogólna liczba punktów logiczno-energetycznych w budynku nie może przekroczyć 60.

- przyjęte rozwiązania powinny zapewnić minimalne koszty realizacji projektu przy zachowaniu założonych parametrów technicznych,

- projekt musi być zgodny z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, PN-EN 50173-1:2002/AC:2003 wydanie drugie oraz PN-ISO 17799

- projekt musi zapewnić odpowiednią funkcjonalność systemu (PN-EN 50173-1:2002/AC:2003 wydanie drugie), rozdzielenie obwodów, wysokość gniazd, projekt wnętrz,

- projekt musi uwzględniać warunki zewnętrzne (np. kompatybilność energetyczna, bezpieczeństwo)

- projekt musi być wykonany w oparciu o zaktualizowany plan budynku i wizję lokalną w obiekcie która będzie możliwa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

b) SIEĆ LOGICZNA:

- okablowanie poziome instalacji logicznej  – skrętka ekranowana 6 kat.

- okablowanie należy zaprojektować wyłącznie w oparciu o jednolity system komponentów renomowanej firmy, z kompletnym rozwiązaniem posiadającym gwarancję jakości producenta systemu – reasekuracja gwarancji minimum 20 lat

3. Projekt musi zawierać także:

- szczegółowy opis przyjętego  systemu

- opisy sposobu prowadzenia i zabezpieczenia okablowania w przejściach między stropami, ścianami i elementami konstrukcyjnymi budynku.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium ;	     cena                            		  -  waga  100%

Sposób oceny ofert:

C(cena oferty) =  najniższa cena łączna spośród złożonych ofert : cenę łączną oferty badanej  x  100 pkt.

#### 5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego,

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 czerwca 2009 r.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2  w pok. Nr 40 (sekretariat)    w terminie do dnia           2 czerwca 2009 r. do godz.9.oo.

z dopiskiem:

„ Oferta- projekt sieci logicznej i energetycznej budynku Starostwa.”

Oferty, które wpłyną do siedziby Starostwa po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

-posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-ponadto w części dot.sieci energetycznej : posiadają uprawnienia w zakresie projektowania             w specjalności instalacyjno-elektrycznej,

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym, lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę cenową – zał. nr 1

- Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta  do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu  założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta-    wystawiony nie wcześniej   niż    6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień w zakresie projektowania    w specjalności instalacyjno-elektrycznej.

- Aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykaz wykonanych usług  w okresie  ostatnich 3 lat, odpowiadających swoim rodzajem         i wartością usług  stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców  wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

- Zaakceptowany projekt umowy – zał. nr 2.

- W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia – umowę konsorcjum.

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność                     z oryginałem  przez wykonawcę kserokopii.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:  spełnia, nie spełnia.

Środa Śląska dnia  25.05.2009 r.

sporządziła: Edyta Ziemichód.

zaakceptował; Adam Ruciński

zatwierdził i podpisał: Starosta-Sebastian Burdzy

dot. postęp. nr IZPO.3433/16/2009

Załącznik nr 1

Powiat Średzki

O F E R T A

Ja/My niżej podpisani

......................................................................................................................................................................

z siedzibą:.....................................................................................................................................................

składamy niniejszą ofertę na wykonanie projektu sieci logicznej i energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej  -  zgodnie z zapytaniem ofertowym :

za cenę netto:...........................................zł,

plus   podatek VAT ....................................zł

tj. cena brutto.............................................zł

(słownie:..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................,

- Termin realizacji zamówienia – do 18 czerwca 2009 r.

........................................................

miejscowość i data

...............................................................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy

lub  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy