Temat: Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr1606 D

w miejscowości  Karczyce

Stadium:  POSZERZENIE JEZDNI .

Inwestor: 	Starostwo Powiatowe  55-300 Środa Śl. ul. Wrocławska 2

Rozdzielnik:

Egz.1		Starostwo Powiatowe w Środzie Śl.

Egz.2		Nadzór Budowlany

Środa Śląska grudzień  2007r.

Zawartość opracowania:

- Dane ogólne.

  - Inwestor i użytkownik.

  - Nazwa i lokalizacja inwestycji.

  - Podstawa formalna opracowania.

  - Zakres opracowania.

  - Podstawowe przepisy i normy.

  - Informacja BiOZ.

- Dane techniczne

  - Przeznaczenie i funkcja  elementów drogowych

  - Roboty ziemne.

  - Budowa poszerzenia jezdni

  - Uwagi końcowe, odbiór robót.

- Część rysunkowa.

Rys.1 Plan usytuowania chodnika .

Rys.2 Schematy konstrukcyjne nawierzchni

- DANE OGÓLNE.

- Inwestor i użytkownik.

Inwestorem i zarządcą drogi jest Starostwo Powiatowe  w Środzie Śl. ul. Wrocławska 2.

- Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1606D w miejscowości Karczyce

3. Podstawa formalna opracowania.

- Mapa do celów opiniodawczych

- Oględziny, pomiary, inwentaryzacja

- Warunki techniczne wykonania

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi przebudowę  nawierzchni drogowych:

Poszerzenie nawierzchni jezdni obustronne symetryczne 500  m2

5. Podstawowe przepisy i normy.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. „ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia kamiennego.

- PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”

6. Informacja BiOZ.

Zakres robót stanowi poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej

- wykonanie korytowanie pod poszerzenie jezdni

- wykonanie warstwy odsączającej.

- wykonanie podbudowy tłuczniowej

- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

Inwestycja prowadzona będzie w pasie drogowym drogi powiatowej. Na terenie prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli telekomunikacyjnych oraz sieci  wodociągowej i kanalizacji deszczowej .

Podczas wykonywania robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać ręcznie. W trakcie wykonywania robót w pasie drogowym należy go oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. Należy wykonać instruktaż pracowników w zakresie robót ziemnych oraz budowlano montażowych.

Roboty montażowe wykonywać w suchym wykopie. Wszystkich pracowników

wyposażyć w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac.

- Dane techniczne

- Przeznaczenie i funkcja przebudowywanych  elementów drogowych.

Projektuje się poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1606 D w miejscowości Karczyce. Odwodnienie jezdni nie ulega zmianie i będzie funkcjonować na zasadzie powierzchniowego przemieszczania wody opadowej.

- Roboty ziemne.

Wytyczenie przebiegu poszerzenia w terenie oraz ustalenie rzędnych wysokości należy dostosować do istniejącej jezdni i warunków terenowych . Lokalizację inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. 1

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków określonych normą

PN-S-02205:1998.

Wykopy otwarte w czasie prowadzenia robót zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich barierkami ochronnymi oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

- Budowa poszerzenia jezdni.

Projektuje się poszerzenie jezdni na szer. szerokości łącznej 1,0 m wzdłuż drogi powiatowej symetrycznie po obu stronach drogi. Warstwa odsączająca  grubości 10 cm i podbudowie z tłucznia kamiennego grubości 35 cm. Skropienie asfaltem nawierzchni podbudowy. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 – wariant 2.

- Uwagi końcowe i odbioru robót.

Roboty zanikowe należy zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich zakryciem. Bezwzględnie wytyczenie oraz obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie. Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

### Dokumentacja odbioru powinna zawierać:

- zgłoszenie wykonania poszerzenia jezdni

- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodności na wbudowane materiały

- inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę.

- dziennik budowy

podpis

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

Rys.1 Plan usytuowania poszerzenia.

Rys.2 Schematy konstrukcyjne nawierzchni.