ST - 07.02.02

SŁUPKI BETONOWE INFORMACYJNE

# 1. WSTęP

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawianiem słupków betonowych.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego relacji Środa Śląska - Ciechów”.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawianiem wzdłuż ścieżki następujących urządzeń:

1. urządzeń informacyjnych szlaku turystycznego:

a) słupków informacyjnych betonowych,

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Słupek informacyjny betonowy - urządzenie informacyjne szlaku turystycznego,  mające na celu ułatwienie użytkownikom ustalenia szlaku.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi    polskimi    normami   i   z   definicjami   podanymi   w   ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAłY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Rodzaje materiałów na słupki informacyjne betonowe

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu słupków informacyjnych to:

- słupki informacyjne betonowe,

- farby.

- płytka ceramiczna – logo szlaku

2.2.1. Wymagania ogólne dla słupków informacyjnych betonowych

Typ słupka informacyjnego powinien być ustalony w dokumentacji projektowej lub ST].

Słupki informacyjne powinny mieć w przekroju kształt prostokąta o wymiarach podanych na, rys. Słupek informacyjny betonowy

Wysokość słupka informacyjnego powinna wynosić 170 cm

## 2.2.2. Słupki informacyjne  betonowe

Słupki informacyjne betonowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż B-25. Kształt i wymiary słupka powinny być zgodne z rysunkiem-słupek informacyjny betonowy .  Słupek powinien być zbrojony stalą zbrojeniowa – co najmniej dwoma prętami o średnicy 10 mm.

Powierzchnie słupka powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie słupka powinny być równe i proste. Barwa słupka betonowego powinna być jasnoszara.

Dostarczane przez producenta prefabrykowane słupki betonowe powinny być zaopatrzone w świadectwo jakości lub deklarację zgodności wg PN-EN 45014 [11].

Słupki informacyjne  betonowe można składować na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Słupki mogą być ułożone w pionie jeden nad drugim do wysokości 1,5 m.

2.2.3. Farby

Do malowania lub uzupełniania powierzchni malowanych na słupkach informacyjnych betonowych względnie na elementach ceramicznych jak tabliczkach umieszczanych na słupkach można stosować farby, emalie i lakiery, np. olejne, olejno-żywiczne, akrylowe, ftalowe, syntetyczne, farby proszkowe epoksydowe itp.

Farba powinna spełniać warunki dobrej przyczepności do malowanego podłoża i nieuszkadzania malowanej powierzchni (dobrej reakcji tworzywa na farbę lub rozpuszczalnik w niej zawarty).

Farby należy składować w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem opakowań, zabrudzeniem i przemieszaniem.

2.2.4. płytka ceramiczna-logo szlaku

Płytka ceramiczna z wypukłym logo szlaku wykonana z gliny palonej pokryta farbą odporną na warunki atmosferyczne w kolorystyce zgodnej ze wzorem oraz licem szkliwionym (rysunek – płytka ceramiczna – logo szlaku) o wymiarach szer. 180mm wys. 180 mm gr. 20-25 mm. Płytkę należy  wkleić trwale w gniazdo słupka po zamontowaniu słupka w gruncie.

# 3. SPRZęT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do ustawiania słupków informacyjnych

Wykonawca  przystępujący  do  ustawiania słupków  informacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, w zależności od sposobu mocowania słupków:

- szpadli,

- wiertnic do wykonywania dołów pod słupki,

- drobnego sprzętu pomocniczego do montażu,

- sprzętu do załadunku i wyładunku słupków,

- małych betoniarek przewoźnych.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Transport słupków może być dokonany dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

Drobne materiały, jak  farby, płytki ceramiczne itd. należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem.

# 5. WYKONANIE ROBóT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5

## 5.2. Ustawienie słupków

5.2.1. Wykonanie wykopów pod słupki

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację słupka na podstawie dokumentacji projektowej lub ST.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość uzależnioną od wysokości słupka. Doły pod słupki mocowane na powierzchni pobocza gruntowego należy dostosować do konstrukcji mocującej słupki.

Doły można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.2.2. Osadzenie słupków

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to osadzenie dostarczonych gotowych słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać:

- właściwe ustawienie słupka -po zachodnie stronie  ciągu pieszo - rowerowego Środa Śl. - Ciechów licem z logo skierowanym do ciągu, słupek powinien być zagłębiony w gruncie na głębokość 40-50 cm , część słupka wystająca nad grunt powinna mieć co najmniej 120 cm wysokości

- zachowanie ściśle pionowej pozycji słupka,

- wypełnienie otworu gruntem, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody Proctora; lub wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250 [1].

- po zamontowaniu część nadzienmną należy pomalować na kolor biały

# 6. KONTROLA JAKOśCI ROBóT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi:

- aprobaty techniczne na materiały,

- świadectwo jakości lub deklarację zgodności, wydane przez producenta materiałów.

## 6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone do wykonania robót powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów, odpowiadających ustaleniom punktu 2, w liczbie od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczanej partii wyrobów liczącej do 1000 elementów.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy  zbadać:

- zgodność ustawienia słupka z  dokumentacją  projektową,  ST w zakresie lokalizacji wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego i w jej przekroju poprzecznym,

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z punktami 2 i 5,

- prawidłowość osadzenia słupków w dołach  zgodnie z punktem 5,

# 7. OBMIAR ROBóT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową ustawienia słupków jest szt. (sztuka).

# 8. ODBIóR ROBóT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PłATNOśCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki ustawienia słupka informacyjnego obejmuje:

- prace pomiarowe przy lokalizacji słupka lub znaku,

- roboty przygotowawcze,

- zakup gotowych kompletnych materiałów tj. słupki informacyjne betonowe, płytki  ceramiczne z logo szlaku  lub z własnym uzupełnieniem malowania, itp.,

- dostarczenie materiałów na miejsce wykonania,

- wykonanie dołów,

- osadzenie słupków, z wypełnieniem otworu,

- wklejenie tabliczek z logo szlaku

- przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporządkowanie terenu robót.

# 10. PRZEPISY ZWIąZANE

## 10.1. Normy

| 1. PN-B-06250 | Beton zwykły |
| --- | --- |
| 2. PN-EN 45014 | Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. |

## 10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych pionowych.  Tom I.  Zasady  stosowania  znaków              i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu                    i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16,  poz. 120).

4. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982.