Środa Śląska.13.04.2010 r.

IZPO.3432/11/2010

Wyjaśnienia/modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   w Środzie Śląskiej (Termomodernizacja obiektu – etap I).

Na podstawie art.38 ust.1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych    (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) – Zamawiający  wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1: Proszę o określenie rodzaju i budowy szyby zastosowanej w oknach. W zestawieniu stolarki jest określenie o zastosowaniu szkła w zespoleniu o przenikalności 1,1. W związku z tym że jest to budynek użyteczności publicznej, czy w drzwiach zewnętrznych lub w oknach nie powinno być zastosowane szkło antywłamaniowe lub bezpieczne?

Jeżeli będzie taka konieczność proszę o wskazanie elementów, w których ma być ona zastosowana(internat i szkoła).

Odp.  Szkło bezpieczne należy zastosować w drzwiach wejściowych przeszklonych

Pytanie 2: Z jakiego rodzaju drewna mają być wykonane okna i drzwi zewnętrzne w budynku internatu?

W opisach rodzaj drewna został określony jako „tarcica iglasta”. Czy ma to być drewno klejone sosnowe, w którym zewnętrzne warstwy prefabrykatu łączone są na mikrowczepy?

Odp. Należy zastosować okna i drzwi drewniane wykonane z drewna sosnowego klejonego.

Pytanie 3: Jak mają być wyposażone drzwi zewnętrzne aluminiowe(2 zamki antywłamaniowe, klamki lub pochwyty, samozamykacz, niski próg)?

Odp. Drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w dwa zamki antywłamaniowe, klamki, samozamykacz, niski próg

Pytanie 4: Proszę również o podanie średniej szerokości parapetów wewnętrznych.

Odp. Średnia szerokość parapetów 30cm. Jednak ostateczną szerokość parapetów należy określić na miejscu wymiany.

Pytanie 5: W „opisie Technicznym” 6.1.8 zawarty jest zapis Montować okna PCV, które są wyposażone w nawiewniki okienne i spełniają wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji”.

Proszę o podanie typu nawiewnika (np. Aeroco ciśnieniowy AMO) oraz ich ilość.

Odp. Odpowiedzi udzielono w dniu 06.04.2010r . Proszę sprawdzić na stronie przetargu.

Pytanie 6 : W dokumentacji nie została określona konstrukcja ramy okiennej. Proszę określić, czy mają to być okna jednoramowe, czy skrzynkowe.

Odp. Konstrukcja ramy okiennej – jednoramowe.

Pytanie 7: W pkt. 6 zestawienia stolarki jest zawarta uwaga „Wymagane jest odtworzenie kształtu i plastyki profili wg istniejących wzorów”.

Proszę o przedstawienie zdjęć detali, które miałyby być odtworzone na nowych oknach drewnianych.

Odp. Zdjęcia umieszczone na stronie przetargu, dodatkowo należy przeprowadzić wizję w terenie.

Pytanie 8: W nowym przedmiarze poz.11 i 12. Drzwi aluminiowe mają wymiar 1,0x2,5 natomiast w zestawieniu stolarki 1,31x2,50. Które dane są właściwe?

Odp. Należy do kalkulacji przyjąć wymiar 1,0x2,5.

Pytanie 9: Ze zdjęć widać, że okna poddasza internatu nie mają luftów a jest zaznaczony podział tylko szprosami. W zestawieniu okna 1,3x1,3 szt. 10 pokazują podział na lufty + skrzydła. Które wersja jest właściwa?

Odp. Zgodnie z istniejącymi oknami wykonać bez luftów, tylko podział szprosami.

Pytanie 10: Szkoła-w przedmiarze nie ujęto okien o wym. 150x180 – 8 szt. mimo,że są wyszczególnione na rysunku natomiast okien o wym. 1,36x1,61 jesto8 szt. więcej.

Odp. Zgodnie z najnowszym zestawieniem należy przyjąć 7 szt. okien o wymiarach 150x180. Należy również uwzględnić ilości i wymiary pozostałych elementów stolarki w 	szkole zgodnie z najnowszym zestawieniem.

Pytanie 11 :Internat – w przedmiarze poz. 12 ujęte są do wymiany drzwi z aluminium o wymiarze 1x2,5 natomiast takich drzwi nie ma na rysunku, na rysunku ujęte są drzwi 131x250.

Odp. Należy do kalkulacji przyjąć wymiar 1,0x2,5.

W załączeniu:

- nowy przedmiar stolarki dla szkoły,

- nowe zestawienie stolarki dla szkoły,

- nowy zał. nr 1 – formularz oferty cenowej.

sporządził\/ła:

Bogusław Nowak

Edyta Ziemichód