Załącznik nr 1.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – sprzęt komputerowy

CPV: 30213300-8, 30216110-0, 30232110-08, 32420000-3

Zawartość

1	Wymagania ogólne	2

2	Zestaw komputerowy klasy A – 10 szt.	2

2.1	Jednostka centralna	2

2.2	Monitor	9

3	Zestaw komputerowy klasy B – 41 szt.	10

3.1	Nettop	10

3.2	Monitor	12

4	Urządzenie wielofunkcyjne – 14 szt.	13

5	Skaner A3 – 2 szt.	15

6	Aktywne urządzenie sieciowe	17

6.1	Przełącznik zarządzalny – 2 szt.	17

6.2	Uniwersalne usługowe urządzenie sieciowe – 1 szt.	18

6.3	Urządzenie sieciowe klasy UTM – 1 szt.	22

7	Infokiosk – 1 szt.	26

# Wymagania ogólne

- Zamawiający wymaga by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem nowym, nie używanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Zamawiający wymaga by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu.

- Zamawiający wymaga by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Do każdego rodzaju dostarczanego sprzętu Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne wydane przez producentów urządzeń oraz zbiorcze zestawienie gwarancyjne zawierające numery seryjne dostarczonych urządzeń.

- Wykonawca dostarczy procedurę realizacji zgłoszeń serwisowych gwarantującą dotrzymanie wymaganych warunków gwarancji i obsługi serwisowej.

# Zestaw komputerowy klasy A – 10 szt.

## Jednostka centralna

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w co najmniej 2 złącza PCI na karty o pełnej wysokości i 1 złącze PCI-Express x16 na karty pełnej wysokości (ze wsparciem dla PCIe x1, nie dopuszcza się złącz na karty Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla co najmniej 3 urządzeń) |  |
|  | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora, co najmniej G41 lub równoważny |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy osiągający w teście PCMark05 CPU Score wynik co najmniej: 7650 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://benchit.pl/ ) |  |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR3 1066MHz (2x1024MB) |  |
|  | Dysk twardy | Co najmniej 500 GB SATAII 7200rpm, NCQ,16MB pamięci Cache |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci do 512 MB w obrębie pamięci systemowej ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. Intel GMA X4500 lub równoważna |  |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition ( 4 kanałowa lub równoważna |  |
|  | Karta sieciowa | 2 karty sieciowe: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL – w tym co najmniej jedna wbudowana płytę główną |  |
|  | Porty | Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; co najmniej. 8 x USB w tym 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura z interfejsem USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |  |
|  | Mysz | Mysz laserowa z interfejsem USB posiadająca sześć klawiszy oraz rolkę (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | System operacyjny i oprogramowanie systemowe | Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, wraz z prawem i funkcjonalnością umożliwiającą obniżenie wersji do Windows XP Professional SP3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączone nośniki z oprogramowaniem. Licencja na oprogramowanie antywirusowe użytkowane przez Zamawiającego, tj. Symantec Endpoint Protection wraz z prawem do aktualizacji na 12 miesięcy. |  |
|  | Obudowa | Minitower w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca co najmniej 2 wnęki zewnętrzne 5.25” i 1 wnękę 3.5” zewnętrzną oraz 2 wnęki 3.5” wewnętrzne (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Wymiary obudowy nie większe niż (wysokość x głębokość x szerokość) 410 x 435 x 180 mm Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy max. 260W W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi on sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |  |
|  | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 24,5dB (załączyć oświadczenie producenta) Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta obejmująca również wsparcie techniczne dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym- oświadczenie należy załączyć do oferty. |  |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Komputer ma posiadać oznaczenie producenta sprzetu z informacją o numerze seryjnym oraz podstawowych parametrach (procesor, pamięć, system operacyjny) Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |
|  | Wyposażenie Dodatkowe | Listwa przeciwprzepięciowa z 5 gniazdami, długość przewodu zasilającego co najmniej 5 metrów |  |

## Monitor

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22” |  |
|  | Rozmiar plamki | 0,282 mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | Typowy 1000:1, dynamiczny 10000:1 |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Nie więcej niż 5ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1680 x 1050 przy 60Hz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz |  |
|  | Nachylanie monitora | W zakresie -4 do +21 stopni |  |
|  | Zyżycie energii | Przy normalnej pracy nie więcej niż 31W, w trybie wyłączenia aktywności nie więcej niż 1W |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona 3H |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia 2 CCFL |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,40 kg |  |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, |  |
|  | Gwarancja | 2 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – oświadczenie należy dołączyć do oferty. |  |
|  | Certyfikaty | TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold |  |
|  | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy głośników |  |

# Zestaw komputerowy klasy B – 41 szt.

## Nettop

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Intel Atom 230 1,6GHz lub równoważny |  |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR2 |  |
|  | Dysk twardy | 320 GB SATA |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, wyposażona w akcelerator graficzny ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. NVIDIA GeForce 9400 lub równoważna |  |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |  |
|  | Karta sieciowa | Wbudowana 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL Karta WLAN zgodna z 802.11 g/n |  |
|  | Porty | 1x DVI-I z możliwością podłączenia monitora VGA oraz HDMI 6x USB 1x LAN 1x Audio |  |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie typu recovery umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego do stanu fabrycznego w czasie maksymalnie 10 minut |  |
|  | System operacyjny i oprogramowanie systemowe | Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, wraz z prawem i funkcjonalnością umożliwiającą obniżenie wersji do Windows XP Professional SP3 Licencja na oprogramowanie antywirusowe użytkowane przez Zamawiającego, tj. Symantec Endpoint Protection wraz z prawem do aktualizacji na 12 miesięcy. |  |
|  | Chłodzenie | Bezwentylatorowy (pasywny) system chłodzenia zapewniający głośność poniżej 25dB |  |
|  | Wymiary | Maksymalnie 155x175*20mm |  |
|  | Masa | Maksymalnie 800g |  |
|  | Energia | Pobór mocy maksymalnie 40 W w trybie pracy |  |
|  | Integracja | Możliwość integracji z monitorem zgodnie ze standardem VESA 100mm, Możliwość wymiany urządzenia bez użycia narzędzi |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja producenta 24 miesiące |  |

## Monitor

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22” |  |
|  | Rozmiar plamki | 0,282 mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | Typowy 1000:1, dynamiczny 10000:1 |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Nie więcej niż 5ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1680 x 1050 przy 60Hz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz |  |
|  | Nachylanie monitora | W zakresie -4 do +21 stopni |  |
|  | Zużycie energii | Przy normalnej pracy nie więcej niż 31W, w trybie wyłączenia aktywności nie więcej niż 1W |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona 3H |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia 2 CCFL |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,40 kg |  |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, |  |
|  | Gwarancja | 2 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – oświadczenie należy dołączyć do oferty. |  |
|  | Certyfikaty | TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold |  |
|  | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |  |

# Urządzenie wielofunkcyjne – 14 szt.

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia Druku | Laserowa |  |
|  | Funkcje | Drukarka, Skaner, Kopiarka, Faks |  |
|  | Prędkość Drukowania | Minimum 23 stron na minutę |  |
|  | Modem | Faksmodem Super G3 |  |
|  | Język drukarki | Co najmniej PCL 5, PCL6, PostScript 3 |  |
|  | Interfejsy | Sieć Ethernet 10/100Base-T, Hi-Speed USB |  |
|  | Prędkość kopiowania | Co najmniej 23 kopii na minutę |  |
|  | Maksymalna liczba kopii | Co najmniej 99 |  |
|  | Rozdzielczość drukarki | Co najmniej 600 x 600 dpi |  |
|  | Rozdzielczość kopiowania | Co najmniej 600 x 600 dpi |  |
|  | Rozdzielczość Faksu | Co najmniej 300 x 300 dpi |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | Co najmniej 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Powiększenie | 25 – 400 % |  |
|  | Wydruk pierwszej strony | Poniżej 10 sekund |  |
|  | Tryby skanowania: | Pełno kolorowe, Czarno-białe, skala szarości, |  |
|  | Typ Skanera | Płaski |  |
|  | Sterowniki Skanera | Zgodne ze standardami TWAIN, WIA |  |
|  | Formaty skanowania | JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG |  |
|  | Obsługa OCR | Tak |  |
|  | Pamięć Faksu | Co najmniej 300 stron |  |
|  | Szybkość faksu | 33,6 kb/s |  |
|  | Funkcje dodatkowe Faksu | szybkie wybieranie, Automatyczne ponowne wybieranie numeru, rozsyłanie dokumentów grupowo, Wysyłanie faksów z opóźnieniem |  |
|  | Normatywny cykl pracy | Co najmniej 8 000 str./mies. |  |
|  | Wbudowana pamięć | Minimum 64 MB |  |
|  | Szybkość procesora | Co najmniej 450 MHz |  |
|  | Pojemność wejściowa papieru: | Co najmniej 260 arkuszy |  |
|  | Automatyczny Podajnik dokumentów (ADF) | Tak |  |
|  | Pojemność podajnika ADF: | Co najmniej 50 arkuszy |  |
|  | Pojemność tacy odbiorczej | Co najmniej 125 Arkuszy |  |
|  | Obsługiwany format nośnika | A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, od 76 x 127 do 216 x 356 mm |  |
|  | Gramatura papieru: | 60 - 163 g/m2 |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2000, Server 2003; Windows Vista; Windows XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64; XP Tablet PC; Mac OS X 10.3 lub nowszy; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; RED HAT Linux 6.x lub nowszy; SUSE Linux 6.x lub nowszy; AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Terminal Services |  |
| 3 | Wymagania Dodatkowe | API umożliwiające integrację z systemem obiegu dokumentów pracującym w środowisku MS Windows |  |
| 3 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): | Maksymalnie 500 x 410 x 405 mm |  |
|  | Waga | Maksymalnie 12 kg |  |
| 3 | Pobór Mocy w trybie czuwania | Poniżej 11W |  |
| 3 | Gwarancja | Producenta, co najmniej 36 miesięcy |  |
| 3 | Dołączone Wyposażenie | Toner na co najmniej 2000 wydruków, Przewód USB 2.0 długości co najmniej 3 metrów , Przewód RJ-45 długości co najmniej 5 metrów |  |

# Skaner A3 – 2 szt.

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ skanera | Płaski, biurowy, kolorowy |  |
|  | Element światłoczuły | CCD |  |
|  | Skanowane rozmiary | A3 |  |
|  | Rozdzielczość optyczna | 600 x 1200 dpi |  |
|  | Rozdzielczość interpolowana | 9600 dpi |  |
|  | Interfejsy | USB, SCSI-2 |  |
|  | Karta Sieciowa | Tak |  |
|  | Funkcje karty sieciowej | Wysyłanie skanów pocztą elektroniczną SMTP (współpraca z serwerem Domino) |  |
|  | Obszar Skanowania | 432 x 297 mm |  |
|  | Automatyczny podajnik papieru | Tak |  |
|  | Pojemność Podajnika papieru | Co najmniej 100 arkuszy |  |
|  | Gramatura papieru | 60 – 127 g/m2 |  |
|  | Głębia kolorów | 48bit |  |
|  | Powiększenie | Od 50 do 200% |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Oprogramowanie do obsługi skanera Zgodność z TWAIN Obsługa OCR |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional XP Professional X64/Windows Vista |  |
|  | Wymiary | Maksymalnie 660x460x295 mm, |  |
|  | Waga | Maksymalnie 27 kg |  |
|  | Gwarancja | Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta |  |

# Aktywne urządzenie sieciowe

## Przełącznik zarządzalny – 2 szt.

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj urządzenia: | Przełącznik zarządzalny |  |
|  | Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) | 24 sztuki |  |
|  | Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 2 sztuki |  |
|  | Zarządzanie i konfiguracja | Konfiguracja poprzez WWW, TFTP, Syslog |  |
|  | Protokoły uwierzytelniania | RADIUS, MD5 |  |
|  | Obsługiwane protokoły routingu | Routing statyczny i dynamiczny |  |
|  | Obsługiwane protokoły | IEEE 802 IEEE 802.1Q IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3ad IEEE 802.3 IEEE 802.3z IEEE 802.3x |  |
|  | Obsługiwane Standardy | DHCP HTTP DNS DSCP IGMP DSCP |  |
|  | Rozmiar tablicy adresów MAC | Co najmniej 8000 |  |
|  | Prędkość magistrali wewnętrznej | 8,8Gb/s |  |
|  | Przepustowość | 6,55 mbps |  |
|  | Wysokość | Maksymalnie 1U |  |
|  | Szerokość | Maksymalnie 440 mm |  |
|  | Masa netto | Maksymalnie 2,9 kg |  |
|  | Obudowa | Do montażu w szafie Rack |  |

## Uniwersalne usługowe urządzenie sieciowe – 1 szt.

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp | Cecha | Wymagania – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Qube |  |
|  | Wyposażenie | Wewnętrzny, systemowy dysk twardy - 160 [GB] Ilość interfejsów sieciowych – 3 sieć LAN – 1 sieć WAN – 2 |  |
|  | Temperatura pracy | 10C – 40C |  |
|  | Opcjonalne dodatkowe nośniki danych | USB Kieszeń SATA – 3 maksymalna pojemność dysku do kieszeni - 1 [TB] |  |
|  | Oprogramowanie | konfiguracja: bezpieczna strona web (https) w sieci lokalnej i zdalnie wersje językowe panelu użytkownika: polska nadawanie uprawnień administracyjnych użytkownikom -TAK synchronizacja czasu z internetowych zegarów atomowych - TAK MAC clonning łącza WAN – TAK |  |
|  | Gwarancja | gwarancja na sprzęt - 24 miesiące możliwość przedłużenia gwarancji - TAK okres wsparcia technicznego zawartego w licencji – 14 dni możliwość przedłużenia usług (wsparcia i aktualizacji) - TAK zgłoszenie problemu działowi pomocy technicznej: telefonicznie, mailem, z poziomu urządzenia dostępność aktualizacji oprogramowania: przez internet (update on-line) |  |
|  | Cechy dodatkowe | Urządzenie powinno być sterowane przez panel sterujący dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej: Internet Explorer 5, Mozilla Firefox 2, Opera 8, lub nowszej. Dostęp do panelu powinien być możliwy zarówno z sieci LAN i z Internetu Urządzenie musi współpracować z dowolnym systemem operacyjnym, Urządzenie powinno posiadać automatyczny system inkrementalnych aktualizacji, Urządzenie powinno posiadać możliwość obsługi nielimitowanej liczby użytkowników. Licencja powinna dotyczyć urządzenia a nie pojedynczego użytkownika, Producent urządzenia musi zapewnić osobiste, telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne oraz opiekę serwisową, Powinna być możliwość opcjonalnego wykorzystywania wsparcia technicznego 24h na dobę, Urządzenie powinno wymagać minimalnego nakładu pracy - raz skonfigurowane urządzenie nie wymaga administratora do poprawnego działania Urządzenie powinno być obsługiwane przez panel użytkownika w polskiej wersji językowej Gwarancja sprzętowa na urządzenie powinna być nie krótsza niż 2 lata z możliwością przedłużenia kolejny rok. Poprzez urządzenie powinny być dostępne przejrzyste i szczegółowe graficzne statystyki, Urządzenie powinno zawierać funkcję serwera DHCP ułatwiającego konfigurację i podłączanie kolejnych użytkowników Urządzenie powinno zawierać czytelny status połączeń, statystyki, logi, Urządzenie powinno zawierać skaner sieci ułatwiający identyfikację komputerów Urządzenie powinno zawierać firewall |  |
|  | Funkcjonalność | Funkcje serwerowe autoryzacja (konta użytkowników) konta użytkowników i grup użytkowników opcjonalne uruchamianie wymuszania zmiany haseł dostępowych co ustaloną liczbę dni nadawanie praw dostępu do zasobów/usług serwer NAS autoryzacja na poziomie użytkowników określanie uprawnień na poziomie użytkowników i grup, limity na ilość przechowywanych danych, RAID 0,1,1+0,5 serwer WINS serwer wydruku autoryzacja na poziomie użytkowników i grup, drukarki USB obsługa kolejki wydruku serwer backupu rodzaje backupu: pełny, przyrostowy, różnicowy backup na żądanie, harmonogram backup zasobów, baz danych, poczty backup na dysk lokalny, urządzenie zdalne, dysk USB, Nagrywarkę USB, serwer WWW obsługa PHP5 szyfrowanie SSL (certyfikat własny lub zewnętrzny) wykonywanie skryptów w harmonogramie serwer poczty serwer poczty zewnętrznej i wewnętrznej dostęp Webmail zapis wiadomości wysłanych na serwerze filtry antyspamowe i antywirusowe szczegółowe logi usług SMTP i POP3 graficzne i liczbowe statystyki serwer FTP połączenia szyfrowane SSL/TLS limity na max liczbę połączeń, przepustowość ruchu (we/wy) serwer DNS dla sieci LAN/WAN obsługa dowolnej ilości domen praca w trybach: master, slave, niezależny serwer baz danych MySQL FireBirdSQL PostgreSQL ============================================================= Urządzenie powinno umożliwiać obsługę oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów, Urządzenie powinno zapewniać możliwość dzielenia zasobów (zwykłych, bazodanowych) w sieci lokalnej Urządzenie powinno zapewniać możliwość wykorzystania prostej drukarki jako drukarki sieciowej Urządzenie powinno zapewniać definiowanie uprawnień dostępu do zasobów (dostęp, odczyt, zapis) dla konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność serwera poczty z możliwością dostępu do swojego konta i wiadomości z dowolnego miejsca na świecie dzięki aplikacji Webmail, Urządzenie powinno zapewniać możliwość zapisywania na serwerze wszystkich wiadomości wychodzących (nie tylko z poziomu Webmaila), Urządzenie zapewnia możliwość tworzenia kopii zapasowych baz danych, zasobów oraz poczty na dysku wewnętrznym, dyskach dołączanych do urządzenia, w zasobie sieciowym, lub na płycie Cd/DVD poprzez nagrywarkę USB; Funkcje związane z GateWayem: Router: Obsługa 2 łącz WAN Obsługa mechanizmu: Load Ballance, Fail Over Fail Back Monitorowanie stanu łącz Graficzne i liczbowe Statystyki aktywności każdego z użytkowników Serwer Proxy Cachowanie stron WWW Filtrowanie zawartości przeglądanych stron wg fraz (Konfigurowalne słowniki) Praca w trybie transparentnym Rozbudowane reguły żądań i odpowiedzi wysyłanych do serwera proxy ============================================================= Urządzenie powinno dawać możliwość określania reguł dla konkretnego MAC adresu Urządzenie powinno zapewniać możliwość definiowania dynamicznych reguł działających nawet przy rekonfiguracji całej sieci, VPN Road Warrior Możliwość konfiguracji reguł sieciowych per użytkownik Możliwość wyboru protokołu i portu komunikacji LAN-to-LAN metoda uwierzytelniania SSL/TLS Graficzne i liczbowe statystyki aktywności poszczególnych użytkowników. =========================================================== Urządzenie powinno zawierać funkcjonalności serwera VPN niewymagającego routowania specjalnych protokołów, Urządzenie powinno zapewniać bezpieczną autoryzację serwera VPN za pomocą certyfikatów i haseł, Urządzenie powinno umożliwiać operowanie przy firewallu na definiowalnych nazwach komputerów, |  |

## Urządzenie sieciowe klasy UTM – 1 szt.

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp | Cecha | Wymagania – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM) poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: kontrolę treści – Web Filter [WF] kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P) zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention) SSL proxy z możliwością pełniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokołów Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most (transparent bridge) Urządzenie umożliwia: statyczną i dynamiczną translacja adresów (NAT). translacją NAPT obsługę Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego wsparcie dla protokołów routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |  |
|  | Ochrona | Wymagane co najmniej: Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochrona sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 4700 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. |  |
|  | Obsługa VPN | Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: firewall antywirus web filtering antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |  |
|  | Uwierzytelnianie | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Switch LAN – 6 WAN – 2 DMZ – 1 Modem analogowy – 1 |  |
|  | Pozostałe porty | USB oraz PC Card |  |
|  | Konfiguracja | Obsługa VLAN – TAK Liczba obsługiwanych domen wirtualnych – 10 Liczba polityk – 2 Liczba dedykowanych tuneli VPN IPSec – 20 Liczba jednoczesnych sesji – 70 000 |  |
|  | Przepustowość / wydajność | Liczba jednoczesnych połączeń – 100 tys firewall – 350 Mbps VPN IPSec – 80Mbps Antywirus – 50 Mbps IPS – 100 Bbps Liczba nowych sesji na sekundę – 5 tys |  |
|  | Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB |  |
|  | Licencjonowanie | Liczba licencji na użytkownika – nieograniczona |  |
|  | Energia | Średnie zużycie energii – 17W |  |
|  | Zgodność | FCC Class A Part 15 (FG-100A), FCC Class B Part 15 (FG-50-60), UL/CUL, C Tick, CE, VCCI |  |
|  | Certyfikaty | Producent musi posiadać następujące certyfikaty: ISO 9001, UTM NSS Approved, EAL4+, ICSA Labs dla funkcji: Firewall, IPSec, SSL, Network IPS, Antywirus. |  |
|  | Gwarancja | Okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy. Gwarancja serwisu na co najmniej 24 miesiące. |  |

# Infokiosk – 1 szt.

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp | Cecha | Wymagania – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | LCD przekątna 19 cali, technologia TN |  |
|  | Panel dotykowy | Wykonany w technologii rezystancyjnej 5 przewodowej. |  |
|  | Kontrast | 1000:1 |  |
|  | Kąt oglądania | poziomo 160°, pionowo 160° |  |
|  | Czas reakcji | 5ms |  |
|  | Jaskrawość | 300 cd/m2 |  |
|  | Liczba kolorów | 16,2 mln. |  |
|  | Rozdzielczość | 1024x1280 |  |
|  | Procesor | Zgodny z architekturą x86 o częstotliwości min. 1,6GHz |  |
|  | Pamięć RAM | DDR2 1GB 400MHz – możliwość rozbudowy do 2GB |  |
|  | Dysk | 2,5'' min. 80GB, 5600rpm SATA |  |
|  | Karta grafiki | Pozwalająca na obsługę dwóch wyświetlaczy przez złącza VGA i LVDS (np. Intel GMA950) |  |
|  | Karta sieciowa | Zintegrowana, podwójna 2 x 10/100Base-T z obsługą Wake-On-Lan |  |
|  | Złącza | 2 x 10/100Base-T 6 x USB 2.0 (2 złącza wyprowadzone na krawędź płytki) 2 x SATA Gniazdo pamięci CF typ II 5 x RS-232 (1 złącze D-SUB 9 pin wyprowadzone na krawędzi płytki) RS-422/485 Gniazdo rozszerzeń PCIe mini card VGA LVDS – 18bit dwukanałowy |  |
|  | Chłodzenie | Terminal bezwentylatorowy, chłodzenie podzespołów zapewnione przez metalową obudowę zintegrowaną fabrycznie z płytką terminala. |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, wraz z prawem i funkcjonalnością umożliwiającą obniżenie wersji do Windows XP Professional SP3 Licencja na oprogramowanie antywirusowe użytkowane przez Zamawiającego, tj. Symantec Endpoint Protection wraz z prawem do aktualizacji na 12 miesięcy. |  |
|  | Wygląd i materiał | Obudowa przystosowana do powieszenia na ścianie – natynkowa. Monitor umieszczony w orientacji pionowej. Obudowa złożona z dwóch części: Przednia części wykonana z blachy nierdzewnej fabrycznie szlifowanej o grubości 2mm. Blacha powinna być jednolita bez żadnych gięć, z wyciętym otworem na monitor. Na krawędziach otworu, pomiędzy blachą a monitorem, powinna znajdować się uszczelka silikonowa. Blacha nierdzewna przymocowana do metalowej ramy, bez widocznych na zewnątrz żadnych elementów mocujących. Tylna część wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo o grubości 1,5mm. |  |
|  | Wymiary | Nie większe niż: 410mm x 500mm x 70mm (szer x wys x gł) |  |
|  | Funkcjonalność | Obudowa w części tylnej zaopatrzona w otwór umożliwiający schowanie w obudowie gniazda PEL Dostęp do wnętrza panelu musi być zabezpieczony za pomocą dwóch zamków patentowych, umieszczonych na górnej i dolnej ściance infokiosku. Przednia (otwierana) część musi być zamocowana na zaczepie, z możliwością łatwego rozdzielenia obydwu części (ściągnięcia z zaczepu) bez użycia żadnych narzędzi. Na górnej ściance powinien być umieszczony wyłącznik zasilania ukryty za wąską szczeliną, tak aby niemożliwe było jego przełączenie za pomocą palca. |  |
|  | Zasilanie | ~230V 50Hz; pobór mocy 60W max. Wbudowany zasilacz impulsowy. |  |
|  | Normy | Zgodność z Normami Europejskimi (Znak CE). |  |
|  | Oprogramowanie zarządzająco-sterujące | Wymagane jest zainstalowanie na kiosku programu zarządzająco – sterującego, który powinien posiadać następujące funkcje: zabezpieczenie hasłem przed nieuprawnioną ingerencją w system operacyjny (możliwość zmiany domyślnej powłoki systemu); monitorowanie zajętości pamięci operacyjnej, wykonywanie restartu w przypadku; przekroczenia limitu wolnej pamięci (tzw. Software WatchDog); możliwość czyszczenia pliku stronicowania; możliwość automatycznego wyłączania/restartu (lub restartów) komputera o określonej godzinie; kontrola i ograniczanie dostępu do stron www (również blokada stron wprowadzanych po nr IP) - możliwość importowania z dowolnego pliku .txt listy domen dostępnych lub zabronionych dla użytkownika; definiowanie parametrów filtrowania dostępu do internetu w zależności od pory dnia; obsługa protokołu SSL; blokowanie dostępu do dysków; blokowanie krytycznych kombinacji klawiszy (CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, CTRL+ESC, ALT+ESC, Windows) - możliwość dodawania dowolnej ilości własnych kombinacji do listy klawiszy, które mają być blokowane; blokowanie wyświetlania wyskakujących okien; możliwość określenia listy stron www, na których wyskakujące okna nie będą blokowane; możliwość wyświetlania w dedykowanym module aplikacji lokalnie zainstalowanych filmów, galerii zdjęć i dokumentów; edycja i wyświetlanie dowolnych ogłoszeń z opcją ich wydruku (możliwość edycji parametrów wydruku ogłoszeń – nagłówek, czcionka, marginesy); przeglądarka internetowa w trybie wielookienkowym (wybór aktywnego okna za pomocą zakładek); możliwość definiowania wyglądu przeglądarki (administrator musi mieć możliwość określania widoczności wszystkich przycisków oraz ukrycia paska adresu i paska zakładek); funkcja powiększania przeglądanych stron www – możliwość zdefiniowania domyślnego powiększenia dla dowolnej strony www; definiowanie ustawień ograniczających dostęp do różnych rodzajów zasobów: filmy, skrypty itp.; wirtualna klawiatura z możliwością przemieszczania po ekranie; regulowany stopień przeźroczystości klawiatury w stanie podstawowym i podczas przemieszczania; możliwość określenia domyślnego położenia niezadokowanej klawiatury, zmiany rozmiaru i zdefiniowania trybu pracy (zadokowana lub niezadokowana); automatyczne wysuwanie klawiatury po wybraniu przez użytkownika pola tekstowego; wysyłanie poczty elektronicznej z dedykowanego modułu aplikacji (administrator musi mieć możliwość wyboru załączników, edycji tekstu dołączonego w stopce wiadomości, edycji formatu wiadomości - w tym tła); przeglądanie podanej przez użytkownika skrzynki pocztowej z dedykowanego modułu aplikacji (nie w przeglądarce internetowej) bez możliwości zapisu treści poczty i załączników oraz uruchamiania ich; definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez użytkownika kiosku (w tym możliwość zdefiniowania aplikacji, która może być uruchamiana podczas startu programu); możliwość samodzielnego tworzenia aplikacji z wielopoziomowym systemem nawigacji (możliwość tworzenia dowolnej liczby ekranów z przyciskami); możliwość edycji interfejsu użytkownika - określanie widoczności przycisków, napisy na przyciskach, edytowanie tytułu i podtytułu aplikacji, możliwość dodania własnego logo, wstawienia grafik; możliwość zdefiniowania czynności, które mają być wykonane po naciśnięciu przez użytkownika danego przycisku (aplikacja musi umożliwić m.in. wyświetlania dowolnej strony internetowej, uruchomienia modułu wysyłania poczty elektronicznej, uruchomienie modułu odczytu e-mail, przejście do kolejnego ekranu z przyciskami, wyświetlenie lokalnie zainstalowanego dokumentu .pdf, pliku . html, pliku video w formacie .wmv lub .avi, galerii zdjęć, uruchomienie dowolnej aplikacji); możliwość gromadzenia statystyk - raporty wysyłane na dowolny adres e-mail z możliwością zdefiniowania zdarzeń rejestrowanych w raportach; wysyłanie powiadomień o pracy kiosku z możliwością zdefiniowania, jakie informacje mają być wysłane na wskazany adres e-mail (dla każdej informacji musi istnieć możliwość zdefiniowania odrębnego adresu e-mail); możliwość definiowania częstotliwości wysyłania informacji o pracy kiosku; licznik dotknięć - możliwość przedstawienia w formie graficznej i wysyłania na dowolny adres e-mail historii aktywności użytkowania danego kiosku; wyświetlanie dowolnej liczby wygaszaczy ekranu (możliwość zdefiniowania galerii zdjęć jako wygaszacza); wykonywanie zrzutów z kamery i/lub ekranu z opcją składowania tych obrazów na lokalnym dysku i/lub na dowolnym serwerze; obsługa czujnika ruchu (definiowanie zdarzeń, które mogą być wywoływane – w tym zamknięcie wygaszacza ekranu, uruchamiania dowolnego pliku dźwiękowego w formacie .wav, uruchamianie dowolnej aplikacji); wielojęzyczny interfejs użytkownika (możliwość samodzielnej edycji napisów i komunikatów w poszczególnych wersjach językowych); dostęp do ustawień i konfiguracji chroniony hasłem; możliwość eksportu i importu ustawień aplikacji; konfigurator w języku polskim; możliwość rozbudowy oprogramowania o moduły dedykowane różnym użytkownikom; |  |
|  | Zdalne zarządzanie | Wymagany jest dedykowany program, który umożliwia skonfigurowanie infokiosku w sieci LAN bez konieczności użycia serwera. Z dowolnego komputera pracującego w sieci lokalnej musi istnieć możliwość zdalnej konfiguracji m.in.: podstawowych parametrów pracy aplikacji zarządzająco - sterującej zainstalowanej w kiosku, poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej, wirtualnej klawiatury, parametrów filtrowania dostępu do internetu, blokowania wyskakujących okien, pracy wygaszacza ekranu, parametrów wysyłania powiadomień o pracy aplikacji, odtwarzania dźwięków w programie, tworzenia raportów z pracy aplikacji, interfejsu użytkownika, parametrów wykonywania i składowania zrzutów z kamery i z ekranu, godzin automatycznych restartów systemu i/lub wyłączenia komputera, parametrów monitoringu, statystyk, |  |