Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

CPV: 48820000-2, 32420000-3

# Wymagania ogólne

- Zamawiający wymaga by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem nowym, nie używanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Zamawiający wymaga by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu.

- Zamawiający wymaga by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Do każdego rodzaju dostarczanego sprzętu Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne wydane przez producentów urządzeń oraz zbiorcze zestawienie gwarancyjne zawierające numery seryjne dostarczonych urządzeń.

- Wykonawca dostarczy procedurę realizacji zgłoszeń serwisowych gwarantującą dotrzymanie wymaganych warunków gwarancji i obsługi serwisowej.

# CZĘŚC 1 - Zestaw serwerowy – 1 szt

Zestaw składający się z jednostki centralnej, monitora i zasilacza awaryjnego, spełniających następujące wymagania:

# Jednostka centralna

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, minimum 12 gniazd pamięci RAM, możliwość użycia modułu szyfrowania TPM |  |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
|  | Procesor | jeden procesor czterordzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości min. 2,13 GHZ, osiągające w testach wydajności SPECint_rate_base2006 min. 68.1 pkt. wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org (wydruk załączony do oferty) maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 W. |  |
|  | Pamięć RAM | Nie mniej niż 4GB RAM typu registred DDR3-1066 z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, opcja zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone 2 gniazda pamięci w trybie maksymalnej wydajności, możliwość rozbudowy do minimum 96 GB |  |
|  | Pamięć masowa | kontroler dysków typu SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10, 8 portowy kontroler SAS 2 szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejszych niż 146 GB 10 krpm 2,5” każdy, skonfigurowane w RAID 1, możliwość instalacji dysków SATA lub SAS, możliwość instalacji min. 6 dysków |  |
|  | Karta sieciowa | 2 karty sieciowe na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iSCSI-boot, 2 karty Ethernet 10/100/1000 zamontowane w slotach PCIe, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania |  |
|  | Porty | 7 x USB 2.0 2 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x Serial 2 x RJ-45 (LAN) 1 x RJ-45 (Service LAN) |  |
|  | Klawiatura | Ze złączem USB |  |
|  | Mysz | Ze złączem USB |  |
|  | Napęd optyczny | DVD- RW supermulti slimline wewnętrzny panel serwisowy z diodami pozwalającymi zidentyfikować uszkodzone elementy |  |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych i oprogramowanie | Wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2008 Server, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86 Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). |  |
|  | Obudowa | Dostosowana do montażu w szafie RACK, wysokość nie więcej niż 1U |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001. |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3 lata z gwarantowanym czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia |  |
|  | Zasilanie | Jeden zasilacz zgodny ze standardem EPA o efektywności min 89% typu hot-plug o maksymalnym poborze mocy 770W na 1 zasilacz, współczynnik wydajności względem zużywanej energii SPEC/W nie mniej niż 0,26 (wydajność SPEC w odniesieniu do maksymalnego poboru mocy serwera); nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug Możliwość redundancji zasilania |  |
|  | Wyposażenie Dodatkowe | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej (możliwość dokupienia opcji przejęcia konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów), Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych |  |
|  | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (oświadczenie producenta ) |  |

# Monitor

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Standardowy 19 cali |  |
|  | Rozmiar plamki | 0.294 mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | 800 : 1 10000:1 (dynamiczny) |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 170 stopni / 170 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | 5 ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1280 x 1024 (SXGA) |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 55 - 76 Hz |  |
|  | Nachylanie monitora | -5° / +20° |  |
|  | Zużycie energii | Max. 21.1 W / w trybie czuwania 0.4 W |  |
|  | Wymiary z podstawą (W x S x G ): | Max. 420 x 410 x 210 mm |  |
|  | Wbudowane głośniki | 2 x 1W |  |
|  | Waga | Max 9 kg |  |
|  | Złącze | 15-pin D-Sub DVI-D |  |
|  | Gwarancja | 3 lata |  |
|  | Certyfikaty | CE ENERGY STAR 5.0 oraz / lub EPEAT Silver ISO 9241-3,7,8 RoHS TCO-03 |  |

# Zasilacz awaryjny

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc pozorna | 1500 VA |  |
|  | Moc rzeczywista | 865 Wat |  |
|  | Obudowa | Do montażu w szafie RACK, wysokości maksymalnie 2 U |  |
|  | Gwarancja | 2 lata |  |
|  | Porty komunikacji | RS232 (DB9), USB 2.0 |  |
|  | Czas podtrzymania serwera dla obciążenia 100% | Minimum 7 minut |  |
|  | Czas podtrzymania serwera dla obciążenia 50% | Minimum 20 minut |  |
|  | Maks. czas przełączenia na baterię | 3 ms |  |

# Część II - Przełącznik zarządzalny – 1 szt.

| Producent | Marka | Model |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cecha | Wymaganie – nie gorzej niż | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj urządzenia: | Przełącznik zarządzalny |  |
|  | Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) | 24 sztuki |  |
|  | Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 2 sztuki |  |
|  | Zarządzanie i konfiguracja | Konfiguracja poprzez WWW, TFTP, Syslog |  |
|  | Protokoły uwierzytelniania | RADIUS, MD5 |  |
|  | Obsługiwane protokoły routingu | Routing statyczny i dynamiczny |  |
|  | Obsługiwane protokoły | IEEE 802 IEEE 802.1Q IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3ad IEEE 802.3 IEEE 802.3z IEEE 802.3x |  |
|  | Obsługiwane Standardy | DHCP HTTP DNS DSCP IGMP DSCP |  |
|  | Rozmiar tablicy adresów MAC | Co najmniej 8000 |  |
|  | Prędkość magistrali wewnętrznej | 8,8Gb/s |  |
|  | Przepustowość | 6,55 mbps |  |
|  | Wysokość | Maksymalnie 1U |  |
|  | Szerokość | Maksymalnie 440 mm |  |
|  | Masa netto | Maksymalnie 2,9 kg |  |
|  | Obudowa | Do montażu w szafie Rack |  |

Miejsce i data: ............................................

______________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)