Środa Śląska, dnia  12.01.2011 r.

IZPO. 3432/1/2011

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1606 D w gminie Miękinia na odcinku od granicy Wrocławia do granicy gminy Kostomłoty.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – Zamawiający  wyjaśnia, co następuje:

- WYJAŚNIENIA:

Pytanie 1:  Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe to 36 m-cy. W związku z tym prosimy                          o wyłączenie oznakowania poziomego grubowarstwowego z ogólnego okresu gwarancji                 na całe zadanie wynoszącego 60 miesięcy.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, który został określony w projekcie umowy. Wykonawca jest zobowiązany udzielić 60- miesięcznej gwarancji na całość zadania.

Pytanie 2:   Prosimy o podanie wielkości tarcz znaków pionowych oraz generację folii odblaskowej.

Odpowiedź 2:  Należy zastosować znaki pionowe z grupy znaków- średnie oraz folię odblaskową II generacji.

Pytanie 3:  Prosimy o określenie z jakich mas ma zostać wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe, z mas termoplastycznych czy chemoutwardzalnych?

Odpowiedź 3:  Należy zastosować oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych.

sporządził/ła:

Ewa Pieniążczak,

Bogusław Kamiński

zatwierdziła:

Edyta Ziemichód

podpisał: Starosta:

Sebastian Burdzy